检具、夹具、模具生产项目环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：检具、夹具、模具生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波泊林机械有限公司

建设地点：北仑区大碶街道大塔路25号-1

项目概况：宁波泊林机械有限公司成立于2015年1月，位于北仑区大碶街道大塔路25号-1，经营范围包括：普通机械设备、锌压铸件、铝压铸件、模具、塑料制品、橡胶制品、汽车配件、金属制品、检具、自动化设备、摩托车配件、仪表配件、灯具、电动工具的制造、加工。

2019年1月经宁波市北仑区人民政府大碶街道立项备案登记（项目代码：2019-330206-34-03-006354-000），企业拟投资400万元，租用宁波市北仑大乐模板经营部（本企业于2002年12月27日变更企业名称为宁波市大乐模料有限公司，详见附件6）位于北仑区大碶街道大塔路25号-1的厂房，租用建筑面积1253.1m2（均为无产权厂房），建成后预计年产检具320副、夹具30副、模具10副。

# 二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略。

2、营运期

1）废气

本项目产生的废气主要为机加工异味。毛坯件经机加工时，需向切口处喷射切削液冷却润滑，此过程中有微量的切削液受热挥发异味产生；异味主要污染因子为非甲烷总烃，产生量较小，通过车间机械通排风排入环境。

2）废水

本项目劳动定员35人，生活用水按每人50L/d计，则生活用水量为1.75m3/d（即525m3/a），排污系数按80%计，则生活污水产生量为1.4m3/d（即420m3/a）。据类比调查，生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮等，水质一般为CODCr400mg/L，BOD5300mg/L，氨氮40mg/L，主要污染物产生量分别为CODCr0.168t/a、BOD50.126t/a、氨氮0.0168t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排海，排放量分别为COD0.0126t/a、氨氮0.0013t/a。

3）噪声

本项目噪声源主要为各设备在运行时产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表1  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯床 | 台 | 1 | 70~80 | 间歇 |
| 2 | 大平面磨床 | 台 | 1 | 75~85 | 间歇 |
| 3 | 摇臂钻 | 台 | 1 | 75~85 | 间歇 |
| 4 | CNC加工中心 | 台 | 1 | 70~80 | 间歇 |
| 5 | 雕刻机 | 台 | 1 | 70~80 | 间歇 |
| 6 | 三坐标测量机 | 台 | 1 | 65~75 | 间歇 |
| 7 | 行车 | 台 | 1 | 65~75 | 间歇 |
| 8 | 空压机 | 台 | 1 | 80~90 | 间歇 |

4）固体废物

本项目所产生的固体废物情况汇总见下表。

表2  建设项目固体废物分析结果汇总表

| 编号 | 固体废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废金属边角料 | / | / | 0.6 | 下料、机加工 | 固态 | 钢、铝 | / | / | / | 收集暂存后外售处理 |
| 2 | 废白油 | / | / | 0.5 | 设备维护 | 液态 | 白油 | 含石油有机物 | 每年 | 毒性/易燃性 | 委托有资质单位安全处置 |
| 3 | 废切削液 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 2.4 | 机加工 | 液态 | 烃水化合物 | 含化学物质 | 每天 | 毒性 |  |
| 4 | 废油桶 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 0.08 | 白油等空桶 | 固态 | 铁、油 | / | / | / | 厂方回收 |
| 5 | 含油抹布 | HW49表面处理废物 | 900-041-49 | 0.05 | 设备清理 | 固态 | 布、油 | / | / | / | 委托环卫部门清运 |
| 6 | 生活垃圾 | / | / | 5.25 | 员工生活 | 固态 | 塑料、纸张等 | / | / | / |  |

# 三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目厂房已建，故施工期污染可忽略。

2、营运期

1）废气

本项目产生的废气主要为机加工异味。毛坯件经机加工时，需向切口处喷射切削液冷却润滑，此过程中有微量的切削液受热挥发异味产生；异味主要污染因子为非甲烷总烃，产生量较小，通过车间机械通排风排入环境，对周边大气环境影响较小。

2）废水

生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管网，最终经岩东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

3）噪声

本项目噪声主要为各类设备加工过程产生的噪声，类比同类资料，噪声源强为65~90dB（A）。项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物影响分析结论

本项目固体废物主要为废金属边角料、废白油、废切削液、废油桶、含油抹布及生活垃圾。

废金属边角料经分类收集后外售，综合利用；

废白油、废切削液属危险固废，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托有资质单位安全处置；

废油桶厂方回收利用；

含油抹布和生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

# 四、环境影响评价结论

宁波泊林机械有限公司检具、夹具、模具生产项目的建设符合相关环保审批要求，如落实本环评提出的各项目环保措施，确保“三同时”，其对环境的影响可控制在允许的范围内，在环保方面可行。