北仑区建设项目环境影响评价审批前公示统一格式

一、建设项目概况

项目名称：年产400吨气泡膜项目

项目性质：新建

建设单位：宁波顺为包装有限公司

建设地点：宁波市北仑区小港街道下倪桥180号1幢（1）-1

项目概况：宁波顺为有限公司成立于2019年，位于宁波市北仑区小港街道下倪桥180号1幢（1）-1，主要经营范围：产品包装服务；塑料制品、户外用品、文化用品、纸制品、玻璃制品、纺织品、汽车用品、救生用品、玩具的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。

企业于2019年11月经宁波市北仑区发展和改革局立项备案登记（2019-330206-29-03-818272），宁波顺为保障拟投资500万元，租赁现有已建厂房（租用宁波市北仑区小港盼客群塑料厂位于北仑区下倪桥180号1幢（1）-1厂房，建筑面积2716m2），用于实施年产400吨气泡膜项目，主要设备有2条气垫膜机组，7台制袋机等。项目建成后预计年产气泡膜400吨。

二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挤出废气 | 非甲烷总烃 | 0.088t/a | 0.0632t/a | 0.00248t/a |
|  | 食堂油烟废气 | 食堂油烟 | 4.05kg/a | 2.63kg/a | 1.42kg/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 360m3/a | / | 360m3/a |
|  |  | COD | 0.11t/a | 0.099t/a | 0.011t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.011t/a | 0.01046t/a | 0.00054t/a |
|  |  | 动植物油 | 0.0072t/a | 0.00702t/a | 0.00018t/a |
| 固体废物 | 分切 | 废边角料 | 4t/a | 4t/a | 0，外售处置 |
|  | 一般原料包装 | 废包装材料 | 2t/a | 2t/a | 0，外售处置 |
|  | 更换活性炭 | 废活性炭 | 0.42t/a | 0.42t/a | 0，委托处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 4.5t/a | 0，环卫清运 |
| 噪声 | 主要为各设备在运行时产生的噪声，噪声源强在65~80dB(A)之间 |

三、环境保护和污染控制措施

项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格落实各项水污染防治措施。项目应做到清污分流、雨污分流。食堂废水经隔油池处理后汇同生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，纳入宁波市新周污水处理厂处理，实现达标排放。

2、严格落实各项大气污染防治措施。项目应采用全新原料，严格控制挤出片材机、吸管制造机的成型温度，防止超温。挤出片材机、吸管制造机产生的废气收集后经活性炭废气装置净化处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）特别排放限值后于15米高排气筒排放。产生的废边角料经收集后全部资源外外售。

3、项目应选用低噪声设备，采取切实有效的消声、隔声等措施，对高噪声设备进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中厂界外3类声环境功能区的标准限值。

4、认真做好固体废弃物污染防治工作。严格落实固体废弃物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废弃物进行分类收集、避雨贮存、安全处置，确保不造成二次污染。

四、企业相关主要污染物排放总量为：化学需氧量0.011吨/年，氮氧化物0.00054吨/年；VOCs排放总量为0.025吨/年。

五、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。