北仑区建设项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况

项目名称：年产6万台滑板车、1万台滑板项目

项目性质：新建

建设单位：宁波尚健机械科技有限公司

建设地点：北仑区小港街道东岗碶隔河陈8号

项目概况：宁波尚健机械科技有限公司成立于2014年，主要经营普通机械设备的研发;滑板、滑板车、自行车、电动车及五金配件的研发、制造、加工、批发、零售;碳纤制品的研发、制造、加工。

企业租用位于宁波市北仑区小港街道东岗碶隔河陈8号的厂房进行生产，建筑面积4270m2。2019年12月于宁波市北仑区经济和信息化局备案登记同意（备案项目代码为2019-330206-24-03-825097），投资300万，新建年产6万台滑板车、1万台滑板项目，主要生产设备：加工中心9台，数控车床16台，焊机5台，抛丸机1台，硅烷化处理线1条，喷漆房1座等，项目建成后预计可年产6万台滑板车、1万台滑板。

二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 类别 | 污染源 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接 | 颗粒物（t/a） | 0.01 | 0 | 0.01 |
|  | 抛丸 | 颗粒物（t/a） | 0.03 | 0.003 | 0.027 |
|  | 喷漆、晾干 | 二甲苯（t/a） | 0.69 | 0.496 | 0.194 |
|  |  | 非甲烷总烃（t/a） | 3.8 | 2.71 | 1.09 |
|  |  | TVOC（t/a） | 3.8 | 2.71 | 1.09 |
|  | 食堂 | 油烟废气（kg/a） | 3.3 | 1.96 | 1.34 |
| 废水 | 生活污水 | 水量（t/a） | 750 | 0 | 750 |
|  |  | CODcr（t/a） | 0.24 | 0.216 | 0.024 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.024 | 0.0208 | 0.0012 |
|  | 生产废水 | 水量（t/a） | 664 | 0 | 133 |
|  |  | CODcr（t/a） | 0.55 | 0.5473 | 0.0054 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.0059 | 0.0046 | 0.00026 |
| 固废 | 一般固废 | 金属边角料（t/a） | 1 | 1 | 0 |
|  | 危险废物 | 废包装桶（t/a） | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  |  | 喷淋废水（t/a） | 8 | 8 | 0 |
|  |  | 废活性炭（t/a） | 8 | 8 | 0 |
|  |  | 废切削液（t/a） | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 槽渣（t/a） | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  |  | 污泥（t/a） | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 废吸附棉（t/a） | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  |  | 废滤膜（t/a） | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 7.5 | 7.5 | 0 |

三、环境保护和污染控制措施

项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（1）大气环境影响分析结论

本项目排放废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、油漆废气和食堂油烟废气。其中焊接烟尘产生量较小，通过加强车间通风可减小影响；抛丸粉尘经抛丸机自带除尘系统收集后，收集的抛丸粉尘经自带的排气筒P1有组织达标排放，未收集的无组织达标排放；油漆废气包括喷漆废气和晾干废气。喷漆房和晾干房密闭，喷漆废气、晾干废气经“水喷淋++活性炭”处理后通过15m高排气筒P2排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至食堂屋顶排放。

根据预测分析，通过以上措施后项目废气排放均能够达标排放，对周围环境影响很小。

（2）水环境影响分析结论

本项目生产废水（20％）经污水站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准）同经化粪池处理的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准），排入市政污水管道，经生产废水（80％）最终经新周污水处理厂处理达到类Ⅳ类水标准后排入甬江，对纳污水域水环境影响较小。淬水使用的冷却水循环使用，定期补充，不外排。

（3）声环境影响分析结论

本项目噪声主要为各类设备加工过程产生的噪声，其噪声值在70~85dB(A)之间。根据预测结果，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业通过厂房隔声降噪并加强设备维护，保持其良好的运行效果。

（4）固体废物影响分析结论

本项目产生的固废主要为金属边角料、废包装桶、污泥、废吸附棉、槽渣、废活性炭、喷淋废水、废切削液、废滤膜和生活垃圾。其中金属边角料定期外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运；废包装桶、废活性炭、废吸附棉、槽渣、污泥、喷淋废水、废滤膜和废切削液委托有资质单位处理。

四、企业相关主要污染物排放总量为：化学需氧量0.0054吨/年，氨氮0.00026吨/年；VOCs排放总量为1.09吨/年，颗粒物排放总量为0.04吨/年

五、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。