宁波市北仑百川胶粘制品有限公司胶带生产技改项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：胶带生产技改项目

项目性质：技改

建设单位：宁波市北仑百川胶粘制品有限公司

建设地点：北仑区渤海路633号

项目概况：宁波市北仑百川胶粘制品有限公司成立于2009年03月24日，位于北仑区新碶街道永久村永久1路，主要经营范围：胶带、打包带、塑料包装带的制造、加工；包装带、包装机械、五金交电、文化用品、建材的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

该为拓展市场，2019年8月经宁波市北仑区新碶街道办事处备案登记同意（项目代码：2019-330206-24-03-050269-000），企业拟投资200万元，租赁北仑区渤海路633号的厂房（租赁，该厂房为宁波市北仑区新矸康业精密机械厂，建筑面积为1600m2，均为无产权厂房），实施胶带生产技改项目。项目建成后预计可年产OPP胶带2000万平方米、美纹纸胶带300万平方米和双面胶100万平方米。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）废气

（1）废气污染源强分析

本项目生产过程中无废气产生。

2）废水

本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

3）噪声

本项目噪声主要为各设备在运行时产生的噪声，类比同类资料，噪声源强为70~80dB(A)。

4）固体废物

本项目固体废物主要包括废胶带边角料和生活垃圾。

①废胶带边角料

主要为分条、穿管和分切过程产生的胶带边角料，产生量约为原材料消耗量的0.2%，则产生量为4.2t/a，收集暂存后外售。

②生活垃圾

本项目新增劳动定员20人，按每人0.5kg/d计，则产生量约3t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

具体见下表：

表2-1  项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 240m3/a COD0.096t/a 氨氮 0.0096t/a | COD 0.0888t/a 氨氮 0.00888t/a | 240m3/a COD 0.0072t/a 氨氮 0.00072t/a |
| 固体废物 | 分条、穿管、分切 | 废胶带边角料 | 4.2t/a | 4.2t/a | 0，外售处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 3t/a | 0，环卫清运 |
| 噪声 | 主要为各设备在运行时产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间 |

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目租用已建厂房，故施工期污染可忽略。

2、营运期

（1）大气环境影响分析结论

本项目生产过程中无废气产生。

（2）废水

本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

（3）噪声

本项目噪声为设备在运行时产生的噪声，其噪声值在70~90dB(A)之间。根据预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。

（4）固体废物影响分析结论

废胶带边角料经分类收集后外售，综合利用；

生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。