宁波市北仑思启汽车配件有限公司年产不锈钢管1000吨生产项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：年产不锈钢管1000吨生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑思启汽车配件有限公司

建设地点：宁波市北仑区大碶街道福托路888号1幢1号

项目概况：宁波市北仑思启汽车配件有限公司成立于2012年08月，位于宁波市北仑区大碶街道福托路888号1幢1号，专业从事汽车配件、不锈钢制品、五金配件、普通机械设备、模具、弹簧、五金冲件的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

2019年6月17日经宁波市北仑区人民政府大碶街道办事处备案登记同意（2019-330206-33-03-037552-000），企业拟投资530万元，租用位于宁波市北仑区大碶街道福托路888号1幢1号的已建厂房（占地面积1400m2），实施年产不锈钢管1000吨生产项目。项目建成后预计年产1000吨不锈钢管。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）废气

①机加工异味

本项目卷圆、打磨、切割这些机加工环节需添加兑水皂化液，对工件和刀具起到冷却、润滑的作用。作为辅料，皂化液受热挥发产生机加工异味，逸散到生产车间，其污染因子为非甲烷总烃。由于产生的源强较小且浓度较低，建议加强车间通排风排出机加工异味。

②抛光粉尘

本项目抛光工艺会产生粉尘，其污染因子为颗粒物。根据项目分析，抛光粉尘产生量为不锈钢质量的0.5‰，抛光作业时间共计1200h/a，则粉尘产生量为0.4167kg/h（即0.5t/a）。针对抛光粉尘，企业拟设置一套布袋除尘设施，并对2台抛光机配备2只集气罩，用于收集产生的粉尘，废气经布袋除尘过滤、净化后，最终通过15m高的排气筒排放。由于粉尘比重较大，易沉降在设备周围，企业需及时清扫作业环境地面，并要求工人佩戴手套、口罩、目镜、工作服等防护措施。

集气罩风量设计为3000m3/h·台，共2只集气罩，收集效率≥85%，布袋除尘效率≥99%。根据项目分析，抛光过程产生的粉尘初始浓度约69.44mg/m3，经布袋除尘器处理后，抛光粉尘削减量为0.3506kg/h（即0.42075t/a）。

综上，抛光粉尘排放量为0.07925t/a，其中未能经集气罩收集的粉尘以无组织形式排放，无组织排放量为0.0625kg/h（即0.075t/a）；经集气罩收集并通过布袋除尘，最终通过15m高的排气筒排放的粉尘以有组织形式排放，有组织排放速率为0.003542kg/h（即0.00425t/a），有组织排放浓度为0.59mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），对周边环境影响较小。

2）废水

本项目生产用水为冷却循环水，废水主要为生活污水。

①冷却循环水

本项目采用常温自来水，通过冷却循环水对退火工序的产品进行进一步冷却，循环水因生产损耗需定期加补，其余均循环使用不外排。循环水量为50m3/h，该水经冷却塔冷却后循环使用，不排放。因蒸发、除渣等损失，需定期补充，实际补充量约200m3/a。故本项目无生产废水产生。

②生活污水

项目劳动定员23人，生活用水按每人50L/d计，生活用水量为1.15m3/d（即345m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为0.92m3/d（即276m3/a）。据类比调查，主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L（本环评采用300mg/L），BOD5200~300mg/L（本环评采用200mg/L），氨氮30~40mg/L（本环评采用30mg/L），因此生活污水中主要污染物产生量分别为COD0.0828t/a、BOD50.0552t/a、氨氮0.00828t/a。生活污水经化粪池预处理后达标排入市政污水管道，最终经宁波市岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，排放量分别为COD0.01104t/a，氨氮0.000552t/a，BOD50.00276t/a。

3）噪声

本项目噪声源主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，噪声源强在70~85dB（A）。

4）固体废物

本项目固体废物主要包括废金属边角料、废机油、油泥、废包装桶、含油抹布、布袋除尘灰和生活垃圾。

①废金属边角料

主要为切割过程产生，产生量约为1.5t/a。该部分固废成分为不锈钢，可收集后外售废品公司综合利用。

②废机油

主要为机加工等设备维护保养更换产生的废机油，产生量为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08，收集暂存后委托有资质单位安全处置。

③油泥

主要为皂化液与生产过程产生的金属废屑混合、积累而成的油泥。项目皂化液年消耗量为6桶（200L/桶），约为1.08t/a。在打磨、切割过程中，需使用皂化液润滑、冷却刀具，使用前与水兑和比例为1:10，项目皂化液稀释后的用量为11.88t/a。由于兑加水分的皂化液受热挥发和机加工消耗，并积累、混合来自打磨过程掉落的金属废屑，皂化液逐渐被消耗、变质、成为含渣的泥状废物，因此需要定期更换皂化液并清槽挖渣。根据项目分析，油泥产生量约为5.94t/a。油泥危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-200-08，收集暂存后委托有资质单位安全处置。

④废包装桶

主要为堆放在仓库中的盛装皂化液、机油的包装桶，产生量约0.11t/a。上述废物由厂方回收利用，不废弃。上述废物不需要修复和加工，由厂方回收利用，不废弃。依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不属于固体废物，也不属于危险废物。

⑤含油抹布

主要为设备清理、擦拭等过程产生的含油抹布，产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品”废物类别/代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理，收集后委托当地环卫部门统一清运。

⑥布袋除尘灰

主要为布袋除尘设施对抛光粉尘进行过滤、净化后，收集并积累在灰斗中的抛光粉尘，主要成分为除尘灰，产生量为0.42075t/a。布袋除尘灰经收集后外售废品公司综合利用。

⑦生活垃圾

本项目劳动定员23人，按每人0.5kg/d计，则产生量约3.45t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

具体见下表：

项目主要污染物及排放量一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工异味 | 非甲烷总烃 | 少量 | 0 | 少量 |
|  | 抛光粉尘 | 颗粒物 | 0.4167kg/h （0.5t/a） | 0.42075t/a | 有组织：0.59mg/m3 （0.00425t/a） |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.0625kg/h （0.075t/a） |
| 废水 | 冷却循环水 | SS | 循环使用，定期添补 | 0 | 不排放 |
|  | 生活污水 | ，氨氮，BOD5等 | 276m3/a | / | 276m3/a |
|  |  |  | COD：300mg/L （0.0828t/a） | COD：0.07176t/a | COD：40mg/L （0.01104t/a） |
|  |  |  | 氨氮：30mg/L （0.00828t/a） | 氨氮：0.007728t/a | 氨氮：2mg/L （0.000552t/a） |
|  |  |  | BOD5：200mg/L （0.0552t/a） | BOD5：0.05244t/a | BOD5：10mg/L （0.00276t/a） |
| 固体废物 | 切割 | 废金属边角料 | 1.5t/a | 1.5t/a | 0，外售处理 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.15t/a | 0.15t/a | 0，委托处置 |
|  | 打磨、切割 | 油泥 | 5.94t/a | 5.94t/a |  |
|  | 皂化液、机油包装桶 | 废包装桶 | 0.11t/a | 0.11t/a | 0，厂方回收 |
|  | 设备擦拭 | 含油抹布 | 0.05t/a | 0.05t/a | 0，环卫清运 |
|  | 布袋除尘灰 | 除尘灰 | 0.42075t/a | 0.42075t/a | 0，外售处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.45t/a | 3.45t/a | 0，环卫清运 |
| 噪声 | 主要为各设备在运行时产生的噪声，噪声源强在70~85dB（A）之间 |

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）大气环境影响分析

（1）机加工异味

本项目卷圆、打磨、切割这些机加工环节需添加兑水皂化液，对工件和刀具起到冷却、润滑的作用。作为辅料，皂化液受热挥发产生机加工异味，逸散到生产车间，其污染因子为非甲烷总烃。针对机加工异味，企业拟加强车间通风将废气排出车间，可实现达标排放，对周边环境影响较小。

（2）抛光粉尘

本项目抛光工艺会产生粉尘，其污染因子为颗粒物。根据项目分析，抛光产生的粉尘经集气罩收集并通过布袋除尘过滤、净化后，通过15m高的排气筒排放，有组织排放速率为0.003542kg/h（即0.00425t/a），有组织排放浓度为0.59mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。未能收集的粉尘以无组织形式排放，无组织排放量为0.0625kg/h（即0.075t/a），对周边环境影响较小。

2）水环境影响分析

（1）生产废水

本项目冷却循环水经冷却塔冷却后循环使用，定时添补，不排放。故无生产废水产生。

（2）生活污水

本项目新增生活污水排放量为0.92m3/d（即276m3/a），经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准），排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

3）声环境影响分析

本项目噪声主要为各设备在运行时产生的噪声，其噪声值在70~85dB(A)之间。根据表7-12预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，附近环境敏感点烟墩村（480m）能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小。

4）固体废物处置与影响分析

废金属边角料、布袋除尘灰经分类收集后外售，综合利用；

废机油、油泥属于危险废物，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托宁波市有资质的单位进行安全处置；

废包装桶收集暂存后，由厂方回收；

含油抹布和生活垃圾分类收集暂存后，委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。