宁波经济技术开发区云海机械有限公司汽车配件、光学配件、缝纫机配件等生产项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：年产360万个磨脚石生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑区小港吉禾休闲日用品厂

建设地点：北仑区小港街道新模村墓孝陈1号

项目概况：宁波市北仑区小港吉禾休闲日用品厂成立于2010年6月，位于北仑区小港街道新模村墓孝陈1号，主要经营范围：浮石制品、日用塑料制品的制造、加工。

2019年8月经宁波市北仑区人民政府小港街道办事处备案登记同意（2019-330206-41-03-049895-000），企业拟投资200万元，租用宁波市北仑区小港街道新模股份经济合作社位于北仑区小港街道新模村墓孝陈1号的厂房，租用建筑面积2445m2，用于新建年产360万个磨脚石生产项目，项目建成后预计可年产360万个磨脚石。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）废气

①砌石加工粉尘

项目共2台锯料机，1台磨形机，2台打孔机，砌石加工粉尘主要在切割、打磨、打孔时产生，以上工序均在同一个车间内进行，根据废气治理设计方案，企业拟将车间内的粉尘先经重力除尘房收集，再经过一套滤筒除尘器处理达标后通过15m高烟囱高空排放，设计的收集效率为90%，处理效率为90%，排风量为25000m3/h。

1）砌石加工粉尘产生量与有组织排放量估算

项目生产过程中产生砌石加工粉尘的工序包括切割、打磨、打孔，类比同类行业，生产过程中粉尘产生量按加工量（1000m3，密度450kg/m3）的0.1%计算，则粉尘产生量为0.45t/a，有组织排放量为0.0405t/a，无组织排放量为0.045t/a。

2）砌石加工粉尘有组织排放及达标分析

综上分析，达产后粉尘有组织排放量如下：

表2-1 砌石加工粉尘有组织排放量核算

| 污染物名称 | 达产后 |
| --- | --- |
|  | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| 颗粒物 | 0.405 | 0.3645 | 0.0405 |

注*：粉尘削减量为设施除尘量。

砌石加工粉尘主要是在切割、打磨、打孔时产生，生产时间按每日8小时计，年生产天数300天计，则粉尘最大产生量为0.0169kg/h。达标分析如下。

表2-2 砌石加工粉尘有组织排放达标分析

| 污染物名称 | 达产后 | 达标情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 排放量 (kg/h) | 风机风量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放标准 (mg/m3) |  |
| 粉尘 | 0.0169 | 25000 | 0.676 | 120 | 达标 |

由上表可见，对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物≤120mg/m3），砌石加工粉尘经重力除尘房收集后通过一套滤筒除尘器处理，再通过15m高的排气筒排放，排气筒口径为0.6m，可以实现达标排放。

4）砌石加工粉尘无组织排放量估算

砌石加工粉尘无组织排放量具体如下：

表2-3 砌石加工粉尘无组织排放量核算

| 污染物名称 | 达产后 |
| --- | --- |
|  | 产生量(t/a) | 无组织排放量(kg/h) |
| 颗粒物 | 0.045 | 0.019 |

②注塑废气

本项目选用的塑料粒子为PVC粒子，在注塑过程中，需通过熔化塑料粒子，再经模具压制后制成所需形状的各种塑料组件。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中塑料皮、板、管材制造工序的排放系数，本项目的排放系数为0.539kg/t原料。则污染物产生量详见下表。

表2-4 注塑废气污染物产生量核算

| 序号 | 塑料名称 | 主要污染物 | 熔融温度（℃） | 分解温度（℃） | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | kg/a |
| 1 | PVC | 非甲烷总烃 | 217~237 | >250 | 0.006 | 13.48 |

针对注塑废气，企业在注塑机上方设置集气罩，废气经收集后通过15m高排气筒排放，为此收集效率按60%计，风量按12000m3/h计，注塑工序作业时间为2400h/a。具体见下表。

表2-5  注塑废气产生量与排放量情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑废气 | t/a | 0.0135 | 0.0081 | 0.0054 | / |
|  |  | kg/h | 0.0056 | 0.0034 | 0.0022 | 0.28mg/m3 |

③破碎粉尘

本项目注塑及吸塑产生的废塑料经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。废塑料破碎产生的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围，建议企业控加强车间空气流通，改善车间环境空气。

2）废水

①注塑机冷却循环水

压铸机冷却循环水经沉淀除渣后循环使用，定时补充，不排放。

②生活污水

本项目现有劳动人员10人，生活用水按每人50L/d计，则生活用水量为0.5m3/d（即150m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为0.4m3/d（即120m3/a）。据类比调查，主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L（本环评取值400mg/L），BOD5200~300mg/L（本环评取值300mg/L），氨氮30~40mg/L（本环评取值40mg/L），主要污染物产生量分别为COD0.048t/a、BOD50.036t/a、氨氮0.0048t/a。由于企业所在地周边市政污水管道尚未铺设，为防止生活污水污染周边水环境，要求企业委托小港街道环境卫生管理站定期上门抽吸，然后清运至宁波市新周污水处理厂。最终经宁波市新周污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入甬江，排放量分别为COD0.0048t/a，氨氮0.00024t/a。

3）噪声

本项目噪声源主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，噪声源强在70~90dB（A）。

4）固体废物

①砌石废料

外购原料在切割、打磨、打孔过程中产生的砌石废料等，本项目年生产磨脚石360万个（约1000m3，密度450kg/m3），类比同类行业，则本项目砌石废料产生量为0.9t/a，收集暂存后外售废品公司综合利用。

②废塑料

主要为检验产生的注塑不合格品，产生量约为0.05t/a，这类废物经收集后送至粉碎机粉碎，全部回用，不排放。

③除尘灰

砌石加工粉尘经重力除尘房和滤筒除尘器处理后有部分除尘灰产生，除尘灰产生量约为0.365t/a，该废物收集后委托当地环卫部门统一清运。

④含油废布

各种机械设备采用液压油等进行润滑，定期更换过程中需使用抹布进行擦拭，产生的固废主要为含油抹布，含油抹布的产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品”废物类别/代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理，收集后委托当地环卫部门统一清运。

⑤生活垃圾

本项目劳动定员10人，按每人0.5kg/d计，则产生量约1.5t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

具体见下表：

表2-6  项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 砌石加工粉尘 | 颗粒物 | 0.45t/a | 0.03645t/a | 有组织0.0405t/a 无组织0.045t/a |
|  | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.0135t/a | 0 | 有组织0.0081t/a 无组织0.0054t/a |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 少量 | 0 | 少量 |
| 废水 | 注塑机冷却循环废水 | SS | 循环使用，不排放 |
|  | 生活污水 | COD，氨氮等 | 废水量：120m3/a | / | 废水量：120m3/a |
|  |  |  | COD：300mg/L （0.048t/a） | COD：260mg/L （0.0432t/a） | COD：40mg/L （0.0048t/a） |
|  |  |  | 氨氮：30mg/L （0.0048t/a） | 氨氮：28mg/L （0.00456t/a） | 氨氮：2mg/L （0.00024t/a） |
| 固体废物 | 切割、打磨、打孔 | 砌石废料 | 0.9t/a | 0.9t/a | 0，外售处理 |
|  | 检验 | 废塑料 | 0.05t/a | 0.05t/a | 0，回用于生产 |
|  | 砌石加工粉尘治理 | 除尘灰 | 0.356t/a | 0.356t/a | 0，环卫清运 |
|  | 擦拭及设备维护 | 含油废布 | 0.1t/a | 0.1t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 1.5t/a |  |
| 噪声 | 主要为各设备在运行时产生的噪声，噪声源强在70~90dB（A）之间 |

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）大气环境影响分析

①砌石加工粉尘

砌石加工粉尘主要是在切割、打磨、打孔时产生。企业拟通过重力除尘房收集后通过一套滤筒除尘器处理，再通过15m高的排气筒高空排放，根据工程分析，主要污染物颗粒物有组织排放浓度为0.676mg/m3，有组织排放速率为0.0169kg/h（即0.0405t/a），能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准，对周围环境空气影响较小。

②注塑废气

根据工程分析，本项目塑料粒子熔化注塑过程中会有废气产生，产生的废气经集气罩收集后通过15m高排气筒排放，注塑废气（非甲烷总烃）的有组织排放量为0.0081t/a，排放速率为0.0034kg/h，排放浓度为0.28mg/m3，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3），对周边环境空气影响较小。

③破碎粉尘

根据工程分析，废塑料破碎过程粉尘产生量较少，且因粉尘粒径较大，易沉降，主要影响范围为设备周边区域，通过加强车间通排风排出车间，对周围环境空气影响较小。

2）水环境影响分析

本项目产生的废水主要为注塑机冷却循环废水和生活污水。

①注塑机冷却循环水

压铸机冷却循环水经沉淀除渣后循环使用，定时补充，不排放。

②生活污水

生活污水经化粪池预处理后委托小港街道环境卫生管理站定期上门抽吸，然后清运至宁波市新周污水处理厂。最终经宁波市新周污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入甬江。对纳污水域环境影响较小。

3）声环境影响分析

本项目噪声源主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，类比同类资料，噪声源强为70~90dB（A）之间。项目生产噪声建成后经过厂房墙体隔声和距离衰减后，项目边界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点墓孝陈村噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。说明本项目噪声对周围环境影响较小。

4）固体废物处置与影响分析

砌石废料经收集后外售，综合利用；废塑料边角料收集后回用于生产；除尘灰、含油废布和生活垃圾经分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。