年产1500个注塑机底型生产项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况

项目名称：年产1500个注塑机底型生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑区小港保丰机械配件厂

建设地点：宁波市北仑区小港街道鲍家洋与东岗碶交界处（原刁家山）-1

项目概况：宁波市北仑区小港保丰机械配件厂成立于2017年11月2日，是一家专业从事注塑机底型制造的企业。公司地址位于宁波市北仑区小港街道鲍家洋与东岗碶交界处（原刁家山）-1，厂房占地面积2621m2。

为了抓住市场机遇和壮大企业自身实力，宁波市北仑区小港保丰机械配件厂拟投资80万元，租用位于宁波市北仑区小港街道鲍家洋与东岗碶交界处（原刁家山）-1的现有厂房2621m2设立“年产1500个注塑机底型生产项目”，从事注塑机底型的生产，项目投产后年产注塑机底型1500个。主要设备为喷漆房1个和点焊机1台，该项目已经宁波市北仑区人民政府小港街道办事处赋码登记（2019-330206-35-03-042882-000）。

二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 打磨 | 粉尘 | 少量 | / | 少量 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 0.011t/a | / | 0.011t/a |
|  | 调漆+喷漆+晾干 | 二甲苯 | 有组织 | 0.722t/a | 0.578t/a | 0.144t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.08t/a | / | 0.08t/a |
|  |  | 乙酸正丁酯 | 有组织 | 1.074t/a | 0.859t/a | 0.215t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.119t/a | / | 0.119t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 1.036t/a | 0.829t/a | 0.207t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.115t/a | / | 0.115t/a |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 废水量 | 382.5m³/a | / | 382.5m³/a |
|  |  | CODCr | 0.172t/a | 0.161t/a | 0.011t/a |
|  |  | NH3-N | 0.015t/a | 0.0145t/a | 0.0005t/a |
|  |  | 总磷 | 0.003t/a | 0.0029t/a | 0.0001t/a |
| 固体 废物 | 生产 车间 | 废漆渣 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0（委托有资质单位处置） |
|  |  | 废活性炭 | 9.118t/a | 9.118t/a | 0（委托有资质单位处置） |
|  |  | 废油帘 | 1t/a | 1t/a | 0（委托有资质单位处置） |
|  | 办公 生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 2.25t/a | 0（环卫清运） |
| 噪声 | 车间混响噪声约75-95dB（A） |  |

三、环境保护和污染控制措施

项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格落实各项水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中标准）后排入市政污水管网，经新周污水处理厂达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类Ⅳ类标准后排入甬江。

2、严格落实各项大气污染防治措施。调漆+喷漆+晾干废气经油帘除漆雾+干式除雾器+光氧催化+活性炭吸附装置处理系统处理后通过15m高排气筒排放；焊接烟尘采取加强车间通风措施；打磨粉尘产生量少，沉降后及时清扫。

3、项目应选用低噪声设备，采取切实有效的消声、隔声等措施，对高噪声设备进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中厂界外2类声环境功能区的标准限值。

4、认真做好固体废弃物污染防治工作。严格落实固体废弃物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废弃物进行分类收集、避雨贮存、安全处置，确保不造成二次污染。

四、企业相关主要污染物排放总量为：化学需氧量0.011吨/年，氮氧化物0.0005吨/年；颗粒物0.011吨/年，VOCs排放总量为1.72吨/年。

五、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。