宁波市北仑区甬海润滑油有限公司各类润滑油生产技改项目

环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目概况

项目名称：各类润滑油生产技改项目

项目性质：技改

建设单位：宁波市北仑区甬海润滑油有限公司

建设地点：宁波市北仑区霞浦山前童家155号

项目概况：企业拟投资500万元，利用现有土地及厂房，新增储油罐、调和釜及各类检测设备等生产设备，投产后全厂整体生产规模为年产各类润滑油3000吨（产品包括液压油、导热油、齿轮油、轴承油、防锈油、加工油/液等）。

# 二、主要影响分析结论

（1）声环境影响分析结论

预测结果表明：项目噪声经相应的隔声降噪措施以及厂房墙体隔声和距离衰减后，各厂界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，对周边声环境影响较小。

（2）大气环境影响分析结论

本项目生产调配过程时会产生的非甲烷总烃。经计算，生产调配过程时产生的非甲烷总烃产生量为0.024t/a（0.01kg/h）。调配废气产生量不大，经车间加强通风后对周边环境影响不大。

（3）水环境影响分析结论

本项目产生的废水主要为职工生活污水。总计废水产生量为51t/a，生活污水经化粪池预处理后纳管排放，对污水处理站（厂）以及纳污水体基本无影响。

三、污染防治措施

项目污染防治措施汇总见下表1。

表1     污染防治措施汇总表

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 调配 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 减小影响 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | CODcr、氨氮、SS | 生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后，排入市政污水管网送至岩东污水处理厂处理达到一级A标准后排海。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 调配 | 含油废渣 | 委托资质单位处理 | 无害化 |
|  | 油渍清理 | 废木屑 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 经厂内收集后由环卫部门统一清运 | 资源化 |
| 噪 声 | 企业应合理布局车间，对震动较大的设备基础加装隔振垫；加强设备日常维护，有异常时及时检修。 |

四、环境影响评价结论

项目的建设符合国家产业政策和各项审批原则。通过对项目周围的环境现状调查、工程分析和投产后的环境影响预测分析，本项目以调配工艺为主，生产过程中主要产生少量有机废气和少量的固体废弃物。经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、并在营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环保角度来看，该项目在该地区实施是可行的。

上述评价结果是根据建设方提供的规模、工艺、布局所做出的，如建设方扩大规模、变动工艺、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。