宁波市北仑区小港超硕塑胶有限公司年产500吨塑料粒子生产项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：年产500吨塑料粒子生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑区小港超硕塑胶有限公司

建设地点：北仑区小港街道下倪桥1号6幢-1

项目概况：宁波市北仑区小港超硕塑胶有限公司成立于2013年2月，现位于北仑区小港街道下倪桥1号6幢-1，主要经营范围：塑料制品、橡胶制品、改性塑料、金属制品、五金制品的制造、加工、批发、零售；化工原料及产品、建筑材料的批发、零售。

为拓展市场需求，2019年8月经宁波市北仑区人民政府小港街道办事处立项备案登记（2019-330206-29-03-050925-000），企业拟投资120万元，租用宁波达人弹簧制造有限公司位于北仑区小港街道下倪桥1号6幢-1的部分厂房（租用建筑面积1070m2，其中无产权厂房720m2），实施“年产500吨塑料粒子生产项目”，建成后预计年产塑料粒子500吨等。

二、项目建设可能对环境造成的影响

施工期污染源强分析

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

营运期污染源强分析

（1）废气污染源强分析

本项目生产过程中产生的废气主要为热熔挤出废气。热熔挤出废气主要包括原料杂质分解废气及游离单体废气，废气成分复杂多变，故其污染因子按非甲烷总烃计。经参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）推荐数据：车间热熔挤出过程废气排放系数为0.35kg/t原料塑粒，热熔主要原料（聚丙烯、聚乙烯、SBS、SEBS）年用量合计约504t/a，年工作时间为3600h，故非甲烷总烃产生总量约0.176t/a（0.049kg/h）。企业拟对该废气采用活性炭净化装置处理后通过15m高排气筒排放。收集效率在80%左右，去除效率为80%以上，处理风量10000m3/h。

表5-2  热熔挤出废气产生量和排放量情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 有组织排放量 | 排放浓度 (mg/m3) | 无组织排 放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | t/a | 0.176 | 0.113 | 0.028 | / | 0.035 |
|  |  | kg/h | 0.049 | 0.037 | 0.008 | 0.784 | 0.004 |

②废气污染源强汇总

本项目大气污染物有组织排放量核算表见表5-3，大气污染物无组织排放量核算表见表5-4，大气污染物年排放量核算见表5-5。

表5-3  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | P1 | 非甲烷总烃 | 0.784 | 0.008 | 0.028 |
| 一般排放口合计 | 非甲烷总烃 | 0.784 | 0.008 | 0.028 |
| 有组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.028 |

表5-4  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 热熔挤出 | 非甲烷总烃 | 加强车间通排风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9规定的企业边界大气污染物浓度限值 | 4.0 | 0.035 |
| 无组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.035 |

表5-5  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.063 |

（2）废水污染源强分析

本项目产生的废水主要为冷却循环水、生活污水。

①冷却循环水

本项目通过需对挤出的高温料条进行冷却切粒，切粒冷却用水经其过滤处理后循环使用。本工序在线循环水量为8t，因产品带走、蒸发、滴漏等损失，需定期补充新鲜水，日补充量为在线循环水量的1%，约24m3，此冷却水循环使用不排放。

②生活污水

项目劳动定员2人，生活用水按每人50L/d计，生活用水量为0.1m3/d（即30m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为0.08m3/d（即24m3/a）。据类比调查，主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD400mg/L，BOD5300mg/L，氨氮40mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.0096t/a ，BOD50.0072t/a，氨氮0.00096t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经宁波市新周污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入甬江，排放量分别为COD0.00096t/a，氨氮0.000048t/a。

（3）噪声污染源强分析

本项目噪声源主要为机械设备运行过程中产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-6  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量（台） | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 台 | 2 | 75~85 | 间歇、振动 |
| 2 | 挤出机 | 台 | 2 | 70~80 | 间歇、振动 |
| 3 | 冷却循环系统 | 套 | 2 | 70~80 | 间歇 |
| 4 | 空压机 | 台 | 1 | 80~90 | 间歇、振动 |

（4）固体废物污染源强分析

本项目固体废物主要包括不合格品、废活性炭、废包装桶、含油废布、生活垃圾。

①不合格品

本项目在热熔挤出过程中会产生品相不正的料条；在筛选过程中产生的不符合要求粒径的不合格品仅在外观形态上发生扭曲及破损，物质本身组成基本一致纯净，根据企业技术资料，上述不合格品合计约占原料量1%，为5.04t/a。企业拟将不合格品回用于生产。

②废活性炭

本项目热熔挤出废气需经过集气罩收集后通过一套活性炭吸附处理后排放。本项目需吸附的热熔挤出废气为0.14t/a，活性炭热熔挤出废气吸附量为150kg/t，则活性炭的年用量不低于1t/a，本项目废气处理设施中活性炭一次装填量为1.25m3（约1t），建议一年更换一次，则活性炭年用量约为1t/a（≥1t/a），由上分析，本项目废活性炭的产生量为1t/a。根据《国家危险废物名录》，该废物属于HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集后委托有资质单位安全处置。

③废包装桶

主要为装增塑剂等的包装桶，产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》，废包装桶属于HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集暂存后委托有资质的单位安全处置。

④含油废布

各种机械设备采用机油等进行润滑，该过程需使用抹布进行擦拭，产生的固废主要为含油抹布，含油抹布的产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品”废物类别/代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理，收集后委托当地环卫部门统一清运。

⑤生活垃圾

本项目劳动定员2人，按每人0.5kg/d计，则产生量约0.3t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

三、建设项目环境影响分析

施工期环境影响分析

本项目租用已建厂房，故施工期污染可忽略。

营运期环境影响分析

（1）大气环境影响分析结论

本项目热熔挤出废气经集气罩收集后通过活性炭净化装置处理后于15m高排气筒排放，根据工分析，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9规定的企业边界大气污染物浓度限值，废气排放对周边环境影响较小。

（2）水环境影响分析结论

挤出造粒线中循环冷却水循环使用，不排放。

生活污水排放量为0.08m3/d（即40m3/a），经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值，氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准后排入市政污水管道，最终经新周污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入甬江，对纳污水域水环境影响较小。

（3）声环境影响分析结论

本项目噪声源主要为机械设备运行过程中产生的噪声，其噪声值在70~90dB（A）之间。根据表7-14预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，附近环境敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小。

为确保项目边界噪声达标排放，本环评要求企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。

（4）固体废物处置与影响分析结论

不合格品收集暂存后回用于生产；

废活性炭和废包装桶分类收集暂存后，委托有资质单位安全处理

含油废布和生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。