年产60万方混凝土生产项目环境影响报告表审批前公示

一、建设项目概况

项目名称：年产60万方混凝土生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波城欣混凝土有限公司

建设地点：浙江省宁波市北仑区新碶街道算山村齐毛贝152号3幢1号

项目概况：宁波城欣混凝土有限公司位于浙江省宁波市北仑区新碶街道算山村齐毛贝152号3幢1号，租用宁波联达建材实业有限公司现有厂房6955.08m2，总投资3600万元，实施“年产60万方混凝土生产项目”。2020年8月12日宁波市北仑区北仑区发展和改革局以“2020-330206-30-03-155685”文件对本项目备案（赋码）。主要设备有搅拌设备2台、地磅1台、输送皮带14条、料仓9个、空压机1台、板框压滤机1台、混凝土输送车2台、绞笼3台等。项目建成后预计年生产60万方混凝土。

二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前生产浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 搅拌机、场地冲洗、车辆冲洗废水 | 废水 | 25500t/a | 0 |
|  |  | SS | 762mg/L | 19.431t/a | 0 |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 1887 | 0 |
|  | 生活污水 | 废水 | / | 714t/a | / | 714t/a |
|  |  | CODcr | 450mg/L | 0.321t/a | 40mg/L | 0.029t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.026t/a | 4mg/L | 0.003t/a |
|  |  | 总磷 | 8mg/L | 0.006t/a | 0.3mg/L | 0.0002t/a |
| 大气污 染物 | 原料装卸及堆场扬尘 | 粉尘 | 2.063t/a | 0.206t/a |
|  | 输送粉尘 | 粉尘 | 12.996t/a | 0 |
|  | 落料粉尘 | 粉尘 | 1.324t/a | 0.132t/a |
|  | 粉料仓进料粉尘 | 粉尘 | 有组织 | 61.536t/a | 0.084kg/h，0.608t/a |
|  | 投料搅拌粉尘 |  | 无组织 | 0.616t/a | 0.086kg/h，0.616t/a |
|  | 车辆运输扬尘 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.079t/a，3.281mg/m3 | 0.003t/a，1.312mg/m3 |
| 固体 废弃物 | 沉淀工序 | 沉淀池沉渣 | 1500t/a | 回用于生产 |
|  | 除尘工序 | 布袋除尘收集的粉尘 | 59.715t/a | 回用于生产 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 10.5t/a | 无害化处置后排放为0 |
| 噪声 | 项目噪声主要为各类机械设备运行时产生的噪声，经类比调查，其噪声值为60~95dB(A)。 |

三、环境保护和污染控制措施

项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格落实各项大气污染防治措施。原料装卸粉尘机堆场粉尘建造了钢架棚将堆场相对封闭起来，并安装了水雾喷淋装置来抑制粉尘；输送粉尘采用全封闭结构，在输送过程中产生的粉尘均可在输送皮带停车过程中沉降下来，回用于生产；落料粉尘在落料口安装了水雾喷淋装置，通过水雾来减少粉尘的扬散；粉料仓进料粉尘在每个料仓装一个引气管，粉尘通过引气管进入各自的脉冲布袋除尘，处理后汇合至同1根20米高的排气筒高空排放；投料搅拌粉尘：两台搅拌机各设置一套脉冲布袋除尘装置，投料搅拌粉尘通过罩盖上的引风管进入各自的脉冲布袋除尘装置处理，处理后的粉尘汇合至同1根不低于20米的排气筒高空排放；项目进场道路路面全部采用水泥硬化，对场内地面进行定时洒水，定期冲洗地面，加强车辆的及时清洗，减少道路扬尘对周边环境的影响；食堂油烟废气经油烟净化处理装置处理后在屋顶排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准。对周边环境的影响较小。

2、严格落实各项水污染防治措施。项目应做到清污分流、雨污分流。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后委托当地环卫所清运至岩东污水处理厂集中处理，实现达标排放。

3、项目应选用低噪声设备，采取切实有效的消声、隔声等措施，对高噪声设备进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外3类声环境功能区的标准限值。

4、认真做好固体废弃物污染防治工作。严格落实固体废弃物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废弃物进行分类收集、避雨贮存、安全处置，确保不造成二次污染。

四、企业相关主要污染物排放总量为：烟（粉）尘1.562t/a，化学需氧量0.029吨/年，氨氮0.003吨/年。

五、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。