宁波经济技术开发区云海机械有限公司汽车配件、光学配件、缝纫机配件等生产项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：汽车配件、光学配件、缝纫机配件等生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波经济技术开发区云海机械有限公司

建设地点：北仑区新碶昆仑山路687号

项目概况：宁波经济技术开发区云海机械有限公司成立于2004年3月，位于北仑区新碶昆仑山路687号，主要经营范围：普通机械设备、缝纫机零配件、五金、塑料制品的制造、加工。

2019年7月经宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处备案登记同意（项目代码：2019-330206-33-03-044356-000），企业拟投资290万元，租用宁波经济技术开发区源海裁缝有限公司位于北仑区新碶昆仑山路687号的厂房（租用建筑面积5908m2，无产权厂房面积为600m2），实施汽车配件、光学配件、缝纫机配件等生产项目，项目建成后年产汽车配件4000万个，光学配件4000万个，缝纫机配件4000万个。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）废气

①机加工异味

主要为少量设备用切削液等在机加工过程中受热挥发产生，其污染因子为非甲烷总烃，常温下大部分容易凝固并附着在设备及周边场地，少量轻组分异味气体无组织排放于车间环境，根据类比调查，一般仅在厂房内能闻到少许异味，厂房外基本无影响。企业拟通过厂房机械排风装置排出厂房，改善厂房空气环境。

②淬火废气

本项目淬火油年消耗量为0.2t。主要用于配套模具热处理后的快速冷却，并提高模具钢表面硬度，当模具钢加热至800℃左右放入淬火油槽时由于瞬间受热，淬火油会以油烟的形式挥发排放，根据相关资料，在油槽上瞬间的油烟浓度约1000mg/m3以上，直接排放对车间环境影响较大，主要污染因子可按非甲烷总烃计。

本环评要求企业在淬火油槽上方安装集气罩，经收集后通过油烟净化器处理（集气罩收集效率不低于90%，油烟去除率不低于90%，排风机风量不低于10000m3/h）后高于15米的排气筒排放。

经计算，淬火工艺油烟经治理后排放口的排放浓度为90mg/m3，排放速率为0.9kg/h（0.018t/a），可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

2）废水

①研磨废水

本项目振动研磨过程会产生研磨废水，废水连续排放，根据调查，单台废水量为100t/a，本项目共设10台振动研磨机，由此计算，废水排放总量约1000t/a。主要污染物为CODCr、石油类、SS。据类比调查，产生浓度一般为CODCr100~200mg/l（0.2t/a），石油类30~40mg/l（0.04t/a），SS1000~1500mg/l（1.5t/a），收集后经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网。

②超声波清洗废水

超声波清洗机上的废水一周更换一次，每次更换量为2.1t（110t/a）。主要污染物为COD、石油类、SS。据类比调查，产生浓度一般为COD1000~2000mg/l（0.22t/a），石油类40~50mg/l（0.0055t/a），SS200~300mg/l（0.033t/a），收集后经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网。

③生活污水

本项目劳动定员85人，生活用水按每人50L/d计，生活用水量为4.25m3/d（即1275m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为3.4m3/d（即1020m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L，BOD5200~300mg/L，氨氮30~40mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.408t/a、氨氮0.0408t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，排放量分别为COD0.0306t/a、氨氮0.00306t/a。

3）噪声

本项目噪声源主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，噪声源强在75~100dB（A）。

4）固体废物

①废金属边角料

主要为机加工过程中产生的废金属边角料，主要成分为金属，产生量约为消耗量的1%，则产生量为1.3t/a，经收集暂存后外售综合利用。

②废包装桶

主要为装机油等的空桶，产生量约0.02t/a。上述废物由厂方回收利用，不废弃。依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不属于固体废物，也不属于危险废物。

③含油废布

各种机械设备采用机油进行润滑，机油定期更换，该过程需使用抹布进行擦拭，产生的固废主要为含油抹布，含油抹布的产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品”废物类别/代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理。

④废机油

机械设备需使用机油，主要起到设备的润滑和保护作用，一般情况补充添加即可，长期使用需更换，更换量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08，收集暂存后委托有资质单位收集处置。

⑤废切削液

本项目切削液年消耗量为0.2t/a，在机加工过程中，需使用切削液润滑、冷却刀具，使用前与水兑和比例为1:30，项目切削液稀释后的用量6t/a，少量蒸发或滴漏等损失，废切削液产生量按50%计，约3t/a，根据《国家危险废物名录》，废切削液属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09，收集暂存后委托有资质单位安全处置。

⑥槽渣

超声波清洗槽中会产生少量的废槽渣，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，槽渣属于HW17表面处理废物，废物代码为346-064-17，收集暂存后委托有资质单位安全处置。

⑦污水处理站污泥

废水处理系统污泥产生量与废水处理沉淀彻底与否及所加试剂有关，以沉淀完全为条件，产生量通常按2~3kg/m3污水计算，则污泥产生量约为2.22t/a，根据《国家危险废物名录》，污泥属于HW17表面处理废物，废物代码为336-064-17，分类收集后委托有资质单位安全处理。

⑧生活垃圾

项目劳动定员85人，主要成分为塑料、纸张等，按每人0.5kg/d计，则产生量约12.75t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

具体见下表：

表2-2  项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工异味 | 非甲烷总烃 | 少量 | / | 少量 |
|  | 淬火废气 | 非甲烷总烃 | 0.2t/a | 0.162t/a | 有组织0.018t/a 无组织 0.02t/a |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 1020m3/a COD0.408t/a 氨氮0.0408t/a | COD 0.3774t/a 氨氮0.0377t/a | 1020m3/a COD0.0306t/a 氨氮0.00306t/a |
|  | 研磨废水 | COD等 | 1000m3/a COD0.2t/a | COD 0.17t/a | 1000m3/a COD0.03t/a |
|  | 超声波清洗废水 | COD等 | 110m3/a COD0.22t/a | COD 0.2167t/a | 110m3/a COD0.0033t/a |
| 固体废物 | 机加工 | 废金属边角料 | 1.3t/a | 1.3t/a | 0 |
|  | 机油等包装 | 废包装桶 | 0.02t/a | 0.02t/a | 0 |
|  | 设备清理 | 含油废布 | 0.3t/a | 0.3t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 |
|  | 机加工 | 废切削液 | 3t/a | 3t/a | 0 |
|  | 超声波清洗 | 槽渣 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 2.22t/a | 2.22t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 12.75t/a | 12.75t/a | 0 |
| 噪声 | 主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，噪声源强在75~100dB（A）之间 |

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）大气环境影响分析

①焊接烟尘

根据工程分析，本项目焊接烟尘产生量为0.056t/a（0.047kg/h），由于源强较小，通过加强车间通风将废气排出车间，对周边大气环境影响较小。

②抛光粉尘

毛坯件抛光过程中，表面毛刺被去除，抛光过程有粉尘产生。抛光机自带有粉尘收集和除尘系统，粉尘收集后进入设备自带的布袋除尘器除尘，尾气汇总通过15m高排气筒集中排放。根据工程分析结果，粉尘排放速率为0.057kg/h，排放浓度为3.8mg/m3，对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准（颗粒物排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3），可以实现达标排放。

③喷塑粉尘

在喷塑过程中，约30%的颗粒物未能吸附于工件上，该部分颗粒物经“滤芯+布袋”二级处理后回收利用，尾气通过15m高的排气筒排放；未经收集的粉尘通过车间通排风设施排出车间。根据工程分析结果，粉尘排放速率为0.087kg/h，排放浓度为5.41mg/m3，对照浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（GB33/2146-2018）中大气污染物排放限值（颗粒物排放浓度30mg/m3），可以实现达标排放。

④烘干固化废气

烘干过程产生的水蒸气以及天然气燃烧产生的SO2、NOx、固化过程中产生的固化废气（按非甲烷总烃计）经集气罩收集后经风量为24000m3/h的风机引风后通过15m高的排气筒排放。根据工程分析结果，SO2、烟尘、NOx排放浓度分别为0.7mg/m3、1.3mg/m3、13.5mg/m3，对照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值，可以实现达标排放。非甲烷总烃排放量为0.48kg/h，排放浓度为20mg/m3，对照浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（GB33/2146-2018）中大气污染物排放限值（非甲烷总烃排放浓度80mg/m3），可以实现达标排放。

⑤注塑废气

塑料粒子由于熔融工艺的温度小于塑料分解温度，不会产生大量的废气污染物，不会发生化学合成反应，且熔融的时间较短，企业拟加强车间通风将废气排出车间，可实现达标排放，对周边环境影响较小。

⑥破碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和残次品经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的5台粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。破碎产生的边角料和残次品的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围，及时清扫。

⑦印刷废气

本项目印刷废气中非甲烷总烃的产生量为1.98t/a（0.825kg/h），企业拟在丝印机上方设集气罩，废气经集气罩收集后再经活性炭吸附处理后于15m高的排气筒排放。根据工程分析，项目非甲烷总烃排放浓度为4.64mg/m3，排放速率为0.07425kg/h。对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3），可以实现达标排放，对周边大气环境影响较小。

⑧食堂油烟

食堂厨房油烟废气经脱排罩收集，再经油烟净化器处理后通过排气筒高于所在楼楼顶排放。

2）水环境影响分析

项目生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池处理（其中食堂废水先经隔油池处理）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管道，最终经小港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准（其中氨氮和总磷执行一级B标准）后排海，对纳污海域水环境影响较小。

3）声环境影响分析

本项目噪声源主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，类比同类资料，噪声源强为75~100dB（A）之间。项目噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边环境影响较小。

4）固体废物处置与影响分析

废塑料边角料经收集粉碎后回用，综合利用；

喷塑粉尘回收粉尘回用于生产；

废金属边角料和布袋回收粉尘收集后外售，综合利用；

废皂化液、废活性炭、废液压油、污水处理站污泥、废包装桶属于危险废物，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托有资质单位安全处置；

废空桶由厂方回收利用；

生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。