北仑区建设项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况

项目名称：年加工2000万套汽车零部件涂装项目

项目性质：新建

建设单位：宁波惠金理化电子科技有限公司

建设地点：浙江省宁波市北仑区新碶街道恒山西路789号6幢2号

项目概况：宁波惠金理化电子科技有限公司成立于2020年01月03日，位于浙江省宁波市北仑区新碶街道恒山西路789号6幢2号。主要经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属加工机械制造；金属切削机床制造；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2020年01月经宁波市北仑区发展和改革局备案登记同意（项目代码：2020-330206-36-03-102937），企业拟投资1000万元，租用宁波富邦家具有限公司位于宁波市北仑区新碶街道恒山西路789号6幢2号（租用面积3600m2），实施“年加工2000万套汽车零部件涂装项目”。

二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磷化废气 | 氟化物 | 0.73 t/a | 0.67957t/a | 0.05043 t/a |
|  | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 180 t/a | 179.982 t/a | 1.818t/a |
|  | 电泳烘干废气 | 非甲烷总烃 | 7.1 t/a | 7.0426 t/a | 0.5574t/a |
|  | 喷塑烘干废气 | 非甲烷总烃 | 0.06 t/a | 0.0513 t/a | 0.0087 t/a |
|  | 钝化线天然气 烧废气 | SO2 | 0.015t/a | / | 0.015 t/a |
|  |  | NOx | 0.280 t/a | / | 0.280 t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.027 t/a | / | 0.027 t/a |
|  | 电泳线天然气燃烧废气 | SO2 | 0.0225 t/a | / | 0.0225 t/a |
|  |  | NOx | 0.421 t/a | / | 0.421 t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.0405 t/a | / | 0.0405 t/a |
|  | 喷塑固化线天然气燃烧废气 | SO2 | 0.0075 t/a | / | 0.0075 t/a |
|  |  | NOx | 0.14 t/a | / | 0.14 t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.0135 t/a | / | 0.0135 t/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 600m3/a | / | 600m3/a |
|  |  | COD | 0.24t/a | / | 0.018 t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.024t/a | / | 0.0018 t/a |
|  | 生产废水 | 废水量 | 18756m3/a | 9564m3/a | 9192m3/a |
|  |  | CODCr | 47.0892 t/a | 46.80822 t/a | 0.28098 t/a |
|  |  | 氨氮 | 1.21758 t/a | 1.18948 t/a | 0.028098 t/a |
|  |  | SS | 10.3296 t/a | 10.23594 t/a | 0.09366 t/a |
|  |  | 总磷 | 5.6196 t/a | 5.57277 t/a | 0.004683 t/a |
|  |  | 总铝 | 0.37464 t/a | 0.34654 t/a | 0.028098 t/a |
|  |  | 总铁 | 0.62862 t/a | 0.60052 t/a | 0.028098 t/a |
|  |  | 氟化物 | 0.9366 t/a | 0.84294 t/a | 0.09366 t/a |
| 固体废物 | 冲压 | 废金属边角料 | 50 t/a | 50 t/a | 0，外售处置 |
|  | 喷塑 | 废塑粉 | 6t/a | 6t/a | 0，回收利用 |
|  | 槽体清 | 槽渣 | 0.5 t/a | 0.5 t/a | 0，安全处置 |
|  | 综合污水处理站 | 污水处理站污泥 | 18 t/a | 18 t/a |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 18 t/a | 18 t/a |  |
|  | 废包装桶 | 脱脂剂、脱脂剂等包装桶 | 0.5t/a | 0.5t/a |  |
|  | 废电泳漆桶 | 废电泳漆桶 | 30 t/a | 30 t/a | 0，环卫清运 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.5 t/a | 7.5 t/a |  |
| 噪声 | 主要为各设备在运行时产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间 |

三、环境保护和污染控制措施

项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格落实各项水污染防治措施。项目应做到清污分流、雨污分流。生产废水经厂区综合废水处理站处理，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，纳入宁波市岩东污水处理厂处理，实现达标排放。

2、严格落实各项大气污染防治措施。本项目磷化废气经集气罩收集后经一套碱液喷淋塔中和处理于15m高的排气筒排放，喷塑粉尘通过“ 滤芯+布袋”二级回收系统处理后通过15m高的排气筒排放，电泳固化废气经集气罩收集后经碱液喷淋塔中和处理后经活性炭吸附装置（处理效率约为90%）处理后通过15m排气筒集中排放，塑粉固化废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置（处理效率约为90%）处理后通过15m高的排气筒排放，钝化线天然气燃烧废气、电泳线天然气燃烧废气、喷粉固化线天然气燃烧废气经收集后通过15m高的排气筒排放。

3、项目应选用低噪声设备，采取切实有效的消声、隔声等措施，对高噪声设备进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中厂界外3类声环境功能区的标准限值。

4、认真做好固体废弃物污染防治工作。严格落实固体废弃物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废弃物进行分类收集、避雨贮存、安全处置，确保不造成二次污染。

四、企业相关主要污染物排放总量为：工业烟粉尘1.899t/a、VOCs0.5661t/a、COD0.28098t/a、氨氮0.028098t/a，SO2 0.045t/a，NOX 0.841t/a。

五、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。