年产15万套五金件生产项目

环境影响报告表审批前公示

# 一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：年产15万套五金件生产项目

2、项目性质：新建

3、建设单位：宁波市北仑区小港繁荣五金厂

4、建设内容：

宁波市北仑区小港繁荣五金厂成立于2003年10月09日，是一家专业从事五金件制造的企业。公司地址位于宁波市北仑区小港街道大石门村，厂房占地面积500m2。

为了抓住市场机遇和壮大企业自身实力，宁波市北仑区小港繁荣五金厂拟投资100万元，利用现有厂房设立“年产15万套五金件生产项目”，从事铝制汽车配件的生产，项目投产后年产五金件15万套，该项目已经宁波市北仑区人民政府大碶街道办事处赋码登记（2019-330206-33-03-043094-000）。

# 二、本项目对周围环境主要影响

# （一）施工期主要环境影响分析

本项目系现有厂房进行生产，施工期环境影响分析从略。

# （二）营运期主要环境影响分析

本项目营运过程中对环境产生影响的因素主要有生产废气、生活污水、设备噪声、生产固废等。

# （三）拟采取的主要环保措施

主要包括营运期环境保护对策与措施等。

（1）大气环境

经落实本评价所提出的相应废气治理措施后，本项目各废气的排放速率和浓度均满足相应标准。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)的有关规定，经计算本项目无卫生防护距离。

因此，项目建成后，废气在得到有效处理后，预计对周围环境的影响不大。

（2）水环境

生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中标准）后排入市政污水管网，经新周污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》(GB18918-2002)中的类IV类标准后排入甬江。

因此，企业废水对周围环境影响较小。

（3）声环境

项目各类机械设备均位于车间内，通过选用低噪声设备，合理布局，生产作业时保持门窗关闭，采取上述措施后，预计可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目做到厂界噪声达标，经距离衰减等因素，对周边声环境影响较小。

（4）固体废物

本项目废边角料、废包装桶收集后外售；生活垃圾委托环卫部门清运处理；危险废物（废切削液、废机油、清洗废液）委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置，则本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理。不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。

三、本次环评主要结论

综上所述，本环评认为宁波市北仑区小港繁荣五金厂符合国家产业政策要求及宁波市北仑区总体规划；项目投入运营后，产生的三废经治理后可达标排放，空气和声环境不会改变环境功能区等级。只要企业在开发建设和日常运转管理中遵循“三同时”原则，充分落实本环评中的各项污染防治对策，强化管理，在安全生产，确保污染物达标排放，加强环保管理的前提下，本环评认为，项目的实施是可行的。