宁波易派诺模塑制造有限公司优质笔生产建设项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：优质笔生产建设项目

项目性质：新建

建设单位：宁波易派诺模塑制造有限公司

建设地点：北仑区新碶崂山路25号

项目概况：宁波易派诺模塑制造有限公司成立于2015年9月，位于北仑区新碶崂山路25号，从事塑料制品、模具、金属制品、木制品、包装制品、文教用品、办公用品、体育用品、玩具、工艺品、五金工具的制造、加工；电机、普通机械设备。

2019年8月26日经宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处备案登记同意（2019-330206-24-03-054222-000），企业拟投资350万元，利用位于北仑区新碶崂山路25号的现有场地（占地面积4000m2，建筑面积4061.74m2），实施优质笔生产建设项目。项目建成后预计年产613万支白板笔，753万支记号笔，3000万支圆珠笔。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目利用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）废气

①注塑废气

本项目选用的塑料粒子为ABS、PP塑粒，在注塑过程中，需通过熔化塑料粒子，再经模具压制后制成所需形状的各种塑料组件。参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中塑料皮、板、管材制造工序的排放系数，本项目的排放系数为0.539kg/t原料。则污染物产生量详见下表。

表2-1  注塑废气污染物产生量核算

| 序号 | 塑料名称 | 主要污染物 | 熔融温度（℃） | 分解温度（℃） | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | kg/a |
| 1 | ABS | 非甲烷 烃 | 180~200 | >250 | 0.0629 | 150.92 |
| 2 | PP | 非甲烷总烃 | 160~175 | >350 | 0.0045 | 10.78 |
| 合计 | 非甲烷总烃 | / | / | 0.0674 | 161.7 |

针对注塑废气，企业在注塑机上方设置集气罩，废气经收集后通过15m高排气筒排放，为此收集效率按60%计，风量按20000m3/h计，注塑工序作业时间为2400h/a。具体见下表

表2-2  注塑废气产生量与排放量情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑废气 | t/a | 0.162 | 0.0972 | 0.0648 | / |
| 2 |  | kg/h | 0.0674 | 0.04044 | 0.02696 | 2.022mg/m3 |

②破碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和残次品经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。破碎产生的边角料和残次品的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围，及时清扫。

③注墨废气

笔芯在注入墨水时会产生少量注墨废气，其主要污染因子为非甲烷总烃，由于产生的源强较小且浓度较低，企业拟加强车间通风将废气排出车间。

④印刷废气

UV油墨中主要有机溶剂成分为丙烯酸，在印刷过程中易挥发，主要污染因子为按非甲烷总烃计。本项目印刷时间为2400h/a，油墨使用量为1t/a，其中挥发成分的比例占25%，按100%挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.25t/a（0.104kg/h）。

企业拟在印刷机上方设集气罩，废气经集气罩收集后再经活性炭吸附处理后于15m高的排气筒排放。根据设计方案提供的资料，废气的收集效率为90%，处理效率为90%，配套风机总风量为16000m3/h。

本项目印刷废气有组织排放情况见表5-4，无组织排放情见表5-5。

表2-3  印刷废气主要污染物有组织排放达标分析

| 污染物名称 | 排放量 (t/a) | 排放量 (kg/h) | 风机风量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.0225 | 0.001 | 16000 | 0.0625 |

表2-4  印刷废气主要污染物无组织排放量核算

| 污染物名称 | 无组织排放量(t/a) | 无组织排放量(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.025 | 0.0104 |

⑤食堂油烟废气

本项目用餐职工人数40人，食堂设双眼灶1台，每个灶眼排风量按2000m3/h，油烟产生浓度小于5mg/m3，产生量为0.02kg/h，预计经油烟净化器（小型，去除率≥60%）处理后油烟排放浓度小于2mg/m3，排放量为0.008kg/h，通过排气筒高于食堂所在楼楼顶排放，对周边大气环境影响较小。

2）废水

本项目废水主要为职工生活污水。

本项目劳动人员40人，生活用水按每人50L/d计，生活用水量为2m3/d（即600m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为1.6m3/d（即480m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L，BOD5200~300mg/L，氨氮30~40mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.192t/a、氨氮0.0192t/a。生活污水经化粪池预处理后（其中食堂废水先经隔油池处理）排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，排放量分别为COD0.0144t/a、氨氮0.00144t/a。

注塑机需使用冷却水间接循环冷却，通过冷却塔冷却循环利用，属于较清洁水，定时补充即可，补充量约为3t/d（900t/a）。

3）噪声

本项目噪声源主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，噪声源强在65~85dB（A）。

4）固体废物

本项目固体废物主要包括废塑料边角料、废液压油、废包装桶、废活性炭、含油废布和生活垃圾。

①废塑料边角料

主要为塑料修边产生，此外还有不合格品产生，产生量约为1t/a。这类废物经收集后送至粉碎机粉碎，全部回用，不排放。

②废液压油

注塑机需使用液压油，主要起到设备的润滑和保护作用，一般情况补充添加即可，长期使用需更换，更换量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08，收集暂存后委托有资质单位安全处置。

③废包装桶

主要为盛装油墨等的空桶，产生量约0.3t/a。根据《国家危险废物名录》，属于HW49其他废物，废物代码900-041-49，分类收集暂存后委托资质单位安全处理。

④废活性炭

本项目有机废气需被活性炭吸附处理后排放，本项目需吸附的有机废气量为0.2025t/a，活性炭有机废气吸附量为150kg/t，则活性炭的年用量不低于1.35t/a，本项目废气处理设施中活性炭一次装填量为1.2m3（约1t），建议半年更换一次，则活性炭年用量约为2t/a（>1.35t/a），由上分析，本项目废活性炭的产生量为2t/a。根据《国家危险废物名录》，该废物属于HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集后委托有资质单位安全处理。

⑤含油废布

各种机械设备采用液压油等进行润滑，定期更换过程中需使用抹布进行擦拭，产生的固废主要为含油抹布，含油抹布的产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品”废物类别/代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理，收集后委托当地环卫部门统一清运。

⑥生活垃圾

本项目劳动定员40人，按每人0.5kg/d计，则产生量约6t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

具体见下表：

项目主要污染物及排放量一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.162t/a | 0 | 有组织0.0972t/a 无组织0.0648t/a |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 少量 | / | 少量 |
|  | 注墨废气 | 非甲烷总烃 | 少量 | / | 少量 |
|  | 印刷废气 | 非甲烷总烃 | 0.25t/a | 0.162t/a | 有组织0.0225t/a 无组织0.025t/a |
|  | 食堂厨房 | 油烟废气 | 少量 | / | 少量 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 480m3/a COD0.192t/a 氨氮0.0192t/a | COD 0.1776t/a 氨氮0.01776t/a | 480m3/a COD0.0144t/a 氨氮0.00144t/a |
| 固体废物 | 修边 | 废塑料边角料 | 1t/a | 1t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废液压油 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 |
|  | 油墨等空桶 | 废包装桶 | 0.3t/a | 0.3t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 2t/a | 2t/a | 0 |
|  | 擦拭及设备维护 | 含油废布 | 0.1t/a | 0.1t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 6t/a | 0 |

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）大气环境影响分析

①注塑废气

根据工程分析，本项目塑料粒子熔化注塑过程中会有废其产生，产生的废气经集气罩收集后通过15m高排气筒排放，注塑废气（非甲烷总烃）的有组织排放量为0.0972t/a，排放速率为0.04044kg/h，排放浓度为2.022mg/m3，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3），对周边环境空气影响较小。

②破碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和残次品经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。破碎产生的边角料和残次品的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围，及时清扫。

③注墨废气

根据工程分析，本项目在注墨的过程中会产生少量的废气，由于产生的源强较小且浓度较低，企业拟加强车间通风将废气排出车间，对周边环境空气影响较小。

④印刷废气

本项目印刷废气中非甲烷总烃的产生量为0.25t/a（0.104kg/h），企业拟在印刷机上方设集气罩，废气经集气罩收集后再经活性炭吸附处理后于15m高的排气筒排放。根据工程分析，项目非甲烷总烃排放浓度为0.0625mg/m3，排放速率为0.001kg/h。对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放标准（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3），可以实现达标排放，对周边大气环境影响较小。

⑤食堂油烟废气

本项目食堂油烟产生浓度小于5mg/m3，产生量为0.02kg/h，预计经油烟净化器（小型，去除率≥60%）处理后油烟排放浓度小于2mg/m3，排放量为0.008kg/h，通过排气筒高于食堂所在楼楼顶排放，废气能做到达标排放，对周边大气环境影响较小。

2）水环境影响分析

本项目员工生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值，氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准（氨氮、总磷为一级A标准）后排海，对纳污海域水环境影响较小。

3）声环境影响分析

本项目噪声主要为各设备在运行时产生的噪声，其噪声值在65~85dB(A)之间。根据表7-10预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

4）固体废物处置与影响分析

废塑料边角料收集后回用于生产；

废液压油、废包装桶、废活性炭委托有资质单位收集处置；

生活垃圾和含油废布委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。