北仑区郭巨街道峙头区域矿地综合开发利用暨废弃矿区生态环境治理恢复工程环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况

项目名称：北仑区郭巨街道峙头区域矿地综合开发利用暨废弃矿区生态环境治理恢复工程

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑区人民政府郭巨街道办事处

建设地点：项目位于北仑区郭巨街道峙头区域，涉及洋涨村、双屯村、长坑村三个行政村，矿区中心地理坐标为：东经122°07′40″，北纬29°53′07″。

项目概况：本项目位于郭巨街道，涉及洋涨、双屯、长坑三个行政村。拟对该区域内废弃矿地开展综合治理，总投影面积1.0968 km2（根据施工设计方案确定），有74个拐点，主要建设内容为边坡治理、边坡复绿、土地复垦、监测管护等。根据施工设计方案，石料开采规模为610万吨，石料开采服务年限为5 年。宁波市北仑区发展和改革局已对该项目进行了批复，批复文号为仑发改基[2020]267号，项目代码2020-330206-77-01-165156。

- 项目主要污染物产生与排放情况一览表：

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎筛分 | 粉尘 | 164.55 | 155.63 | 8.92 |
|  | 采剥、凿岩 | 粉尘 | 24.4 | 19.52 | 4.88 |
|  | 爆破 | 粉尘 | 23.46 | 18.77 | 4.69 |
|  | 铲装、卸料 | 粉尘 | 11.51 | 9.39 | 2.12 |
|  | 汽车运输 | 粉尘 | 61.964 | 55.774 | 6.19 |
|  | 炸药爆破废气 | CO | 30.3 | / | 30.3 |
|  |  | NO2 | 15.1 | / | 15.1 |
|  | 采矿区机动车及设备排放废气 | CO | 12.95 | / | 12.95 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.41 | / | 1.41 |
|  |  | NO2 | 8.39 | / | 8.39 |
|  | 土地复垦施工 | 扬尘 | 少量 | / | 少量 |
|  |  | 施工机械尾气 | 少量 | / | 少量 |
| 水污 染物 | 采矿区生活污水 | 废水量 | 1501 | 0 | 1501 |
|  |  | CODCr | 0.6 | 0.54 | 0.06 |
|  |  | NH3-N | 0.045 | 0.042 | 0.003 |
|  | 地表径流水 | 废水量 | 126000 | 126000 | 0 |
|  |  | SS | 126（干） | 126（干） |  |
|  | 采矿区车辆轮胎冲洗 | 水量 | 313.6 | 313.6 | 0 |
|  |  | SS | 0.16（干） | 0.16（干） |  |
|  | 加工区洗砂废水 | 水量 | 244000 | 244000 | 0 |
|  |  | SS | 610（干） | 610（干） |  |
|  | 土地复垦生活污水 | 废水量 | 230 | 0 | 230 |
|  |  | CODCr | 0.092 | 0.083 | 0.009 |
|  |  | 氨氮 | 0.007 | 0.0065 | 0.0005 |
| 固体 废物 | 采矿区生活垃圾 | 18.76 | 18.76 | 0（委托环卫部门清运） |
|  | 沉淀池沉淀泥沙 | 1840.4 | 1840.4 | 0（用于土地复垦回填） |
|  | 采矿区含油抹布及废手套 | 1 | 1 | 0（豁免危废，混入生活垃圾，由环卫部门统一清运） |
|  | 布袋除尘收尘及无组织降尘 | 155.83 | 155.83 | 0（外售综合利用） |
|  | 废机油 | 3 | 3 | 0（委托有资质单位处置） |
|  | 剥离物 | 90.12万m3/开采期 | 90.12 | 0（用于土地复垦回填） |
|  | 其他施工生活垃圾 | 1.8t | 1.8 | 0（委托环卫部门清运） |
| 噪声 | 采矿区钻机噪声 | 90～95dB (A) |
|  | 采矿区液压挖掘机噪声 | 91～95dB(A) |
|  | 采矿区自卸式载重汽车噪声 | 75～85dB(A) |
|  | 生产加工场地破碎机 | 90～96dB (A) |
|  | 生产加工场地振动筛 | 90～95dB (A) |
|  | 其他施工噪声 | 83～89dB(A) |
| 主要生态影响 1、地形地貌的破坏 资源综合利用过程中矿山的开采会导致开采区作业平台的逐年下降，开采区范围的逐步扩大，至开采终了将形成一个较大的采空坑区，对原自然的地形地貌有一定破坏作用。由于土地表土缺失、理性性质变化等因素影响，一段时间内不利于农作物生长。但是，整个矿区后期将进行土地复垦，使生产损毁的土地获得综合性改善，恢复和重建植被，减少水土流失，逐渐形成新的自然景观，可有效改善项目区和周边地区的生态环境。 2、动植物影响 老矿区建筑石料的开采，土地利用结构和格局在局部区域受人类干扰活动较为明显，矿区南部和东部已被破坏，基本无植物生长，北部和西部植被茂盛，以灌木和高大乔木为主。野生动物受矿区多年来的开采作业影响活动区应已经远离矿区，山上栖息的动物种类较少，且均为常见种。 本项目矿山开采期间对区域内的动植物影响不大，但开采期内噪声值的变化及运输车辆的快速频繁流动对小范围内的鸟类(或其他对声敏感的动物)的生存活动将产生一定的影响，此影响范围大约在矿区周围200m范围内。 3、生态效能影响 本项目在建设期进行场地平整时，易引起水土流失。开采结束后，大规模的土石方开挖活动终止，扰动地表、占压土地和损坏林草植被的现象消失，随着时间的推移，开采区产生的水土流失的因素基本消失。在开挖时需作好开挖面防护，合理控制好开挖边坡，并做好开挖面的清理工作，清除不稳定岩块。本项目建设虽会增加一些水土流失，但不会长期产生大量的水土流失。 4、项目为生态治理工程，对废弃矿山进行了整治，同时对林地、采矿用地等用地进行了土地综合治理，开采后矿区全部进行土地复垦，项目治理完成后将有效改善土壤的理化性质以及土壤圈的生态环境；增加地表植被促进野生动物繁殖，减少水土流失、防止土地退化，吸引周边动物群落回迁，增加动植物多样性，有利于周围环境的改善，对生态环境影响为正效应。 |

三、环境保护和污染控制措施

项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格落实各项水污染防治措施。

本项目生活污水经化粪池预处理后，委托环卫部门定期清运至春晓污水处理厂处理达标后外排，出水水质中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准，其他污染物控制指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A标准限值。

本项目治理区境界周边设截水沟，沿底盘平台清扫平台坡底线修建排水沟，运矿道路内侧修建排水沟。同时，在露天治理区境界外标高修筑截水沟，拦截境界外汇水面积的汇水。项目初期地表径流水汇入矿区宕底沉淀池，经沉淀后暂存于矿区沉淀池内，晴天时回用为矿区凿岩钻孔抑尘、道路抑尘、车辆冲洗用水，不外排。本项目车辆冲洗废水洗车槽配套三级沉淀池沉淀后回用为洗车用水。项目洗砂废水经沉淀处理后可完全回用作洗砂用水，不外排。

综上，项目生产废水不向周边地表水体排放，矿区不单独设置生产废水排放口，不会对项目所在区域周边地表水环境产生影响。

2、严格落实各项大气污染防治措施。

潜孔钻机自带布袋除尘器，凿岩机采用湿法作业，工作面定期洒水，保持湿润。铲装作业现场必须有洒水等抑尘措施，工作面定期洒水，保持湿润，增大含水率，减少扬尘。不设原矿堆场，各成品料库封闭设置，并配套设置超细雾炮等设施。临时堆土场要求喷撒草籽并定期洒水，保持一定的湿度。进料口三面一顶封闭，封闭区长度完全遮挡住车斗，各设置4个喷头及环状喷雾装置，碎筛分车间和料库采用密闭厂房降尘。破碎机各进料口和落料口配套安装活性干雾机、静电式挡尘帘，同步配套安装布袋收尘装置，机组及输送带全密闭设置，粉尘处理后分别引至15m高排气筒排放。输送廊道采取封闭胶带输送，并在上料和出料口增加喷雾抑尘设施，对物料进行洒水抑尘，增加石料的含湿率，并将输送带进行全封闭；每天定时对沿线道路进行洒水作业，特别是在干燥多风季节应增大洒水频率；规范管理运输队伍，禁止超载、限制车速；对车斗加盖实行密闭运输；运输道路地面全部硬化，道路两边加强绿化防尘措施。控制爆破技术，单次爆破分成多段起爆，控制单段最大爆破炸药用量，对爆破面进行预湿处理抑尘（洒水抑尘），爆破后工人进场延期时间需按规定执行。选用优质的柴油，加强设备维护，非道路移动机械根据要求取得环保标识。

3、严格执行生产排班制度，合理安排作业时间，严禁夜间操作；高噪声设备（破碎机及筛分系统）设置减振基础；破碎筛分加工区设置封闭车间；加强机械设备维护和保养，以保证设备的正常运转，避免不正常的设备噪声产生。

4、认真做好固体废弃物污染防治工作。严格落实固体废弃物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废弃物进行分类收集、避雨贮存、安全处置，确保不造成二次污染。

四、企业相关主要污染物排放总量为：

化学需氧量：COD0.06t/a，氨氮0.003t/a，颗粒物26.8t/a。

五、环境影响评价结论

本项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合宁波市北仑区城市总体规划、土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。同时，项目建设符合“三线一单”的控制要求。项目生产过程中“三废”的排放量不大，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。