宁波品森包装有限公司年产300万张彩页项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：年产300万张彩页项目

2、项目性质：新建

3、建设单位：宁波品森包装有限公司

4、建设内容：宁波品森包装有限公司位于宁波市北仑区小港街道合心村包家89-2号，主要经营范围为：包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营）。包装设计及服务，纸箱、文具、玩具的制造、加工；包装材料、文具的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

企业拟投资100万元，租用宁波市北仑区小港街道合兴股份经济合作社位于宁波市北仑区小港街道合心村包家89-2号已建生产车间建设“年产300万张彩页项目”，建设后可达到生产300万张彩页、100万只彩盒、20t吸塑制品的生产能力。

二、本项目对周围环境主要影响

本项目营运过程中废气主要为印刷、洗车、洗皮、胶装、吸塑过程中产生的有机废气；废水主要为职工生活污水；固废主要为废纸张边角料、塑料边角料、废活性炭、含油墨抹布、洗车废液及生活垃圾；噪声主要为各设备运行时产生的噪声。

三、拟采取的主要环保措施

1、废气治理

印刷、洗车、洗皮过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）废气经集气罩收集活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放；胶装废气及吸塑废气产生量较少，通过加强车间通风，可达标排放。

2、废水治理

本项目营运期无生产废水产生，仅排放生活污水。生活污水经化粪池处理达到新周污水处理厂纳管标准后，排入市政污水管道，最终经新周污水处理厂处理后排海，对纳污海域水环境影响较小。

3、噪声治理

本项目噪声主要来源于印刷机、吸塑机等设备运转噪声，产生的噪声级约为75-90dB（A）之间。拟采取如下措施：

①合理布局，将高噪声设备布置在车间中部，利用建筑物阻隔，减小噪声影响；②日常尽可能关闭门窗生产；③加强对设备的定期检查、维护和管理，以保证设备的正常运行，避免因设备异常运行所产生的噪声对环境的影响。

经采取上述措施，项目昼间厂界可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类声环境功能区限值要求，因此本项目生产运行中噪声对周围声环境影响较小。

4、固体废物治理

①项目生活垃圾由环卫部门及时清运；②项目废纸张边角料、塑胶边角料经收集后委托回收单位处理；③项目洗车废液、废活性炭、含油墨抹布经收集后委托有资质的单位进行无害化处理；在此基础上，本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理。则本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理。

四、本次环评主要结论

本项目选址合理，符合国家产业政策，符合清洁生产原则，符合总量控制原则。项目投入运营后，产生的三废经治理后可达标排放，空气和声环境不会改变环境功能区等级。只要企业在日常运转管理中遵循“三同时”原则，充分落实本环评中的各项污染防治对策，强化管理，在安全生产，确保污染物达标排放，加强环保管理的前提下，该项目从环保角度来说是可行的。