宁波市北仑区新碶银鸥塑料制品厂保险箱配件和童车配件生产项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：保险箱配件和童车配件生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑区新碶银鸥塑料制品厂

建设地点：浙江省宁波市北仑区新碶街道许胡村廿八房傅家32号

项目概况：宁波市北仑区新碶银鸥塑料制品厂成立于2009年8月，位于浙江省宁波市北仑区新碶街道许胡村廿八房傅家32号，主要经营范围：塑料制品、电器配件、五金加工。

2019年6月经宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处备案登记同意（项目代码：2019-330206-29-03-041349-000），企业拟投资200万元，租赁新碶街道许胡股份经济合作社位于宁波市北仑区新碶街道许胡村廿八房傅家32号的厂房（建筑面积为100m2），实施保险箱配件和童车配件生产项目，项目建成后预计可年产保险箱配件60万个，童车配件60万个。

二、项目建设可能对环境造成的影响

施工期污染源强分析

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

营运期污染源强分析

1）项目废气达标排放分析

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑废气和破碎粉尘。

①注塑废气

塑料粒子由于注塑工艺的温度小于塑料分解温度，不会产生大量的废气污染物，不会发生化学合成反应，且注塑的时间较短，企业拟加强车间通风将废气排出车间，可实现达标排放，对周边环境影响较小。

②破碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和残次品经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的1台粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。破碎产生的边角料和残次品的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围，及时清扫。

（2）废水污染源强分析

项目劳动定员16人，生活用水按每人50L/d计，生活用水量为0.8m3/d（即240m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为0.64m3/d（即192m3/a）。据类比调查，主要污染物为COD、BOD5、氨氮，水质一般为COD300~400mg/L，BOD5200~300mg/L，氨氮30~40mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.0768t/a、氨氮0.00768t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，排放量分别为COD0.00576t/a、氨氮0.000576t/a。

（3）噪声污染源强分析

本项目噪声主要为各设备在运行时产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-10  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 台 | 9 | 70~80 | 间歇、振动 |
| 2 | 粉碎机 | 台 | 3 | 70~80 | 间歇、振动 |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。

（4）固体废物污染源强分析

本项目固体废物主要包括废塑料边角料、废液压油、含油抹布、废油桶和生活垃圾。

①废塑料边角料

主要为塑料修边产生，此外还有不合格品产生，产生量约为1t/a。这类废物经收集后送至粉碎机粉碎，全部回用，不排放。

②废液压油

注塑机需使用液压油，主要起到设备的润滑和保护作用，一般情况补充添加即可，长期使用需更换，更换量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08，收集暂存后委托有资质单位安全处置。

③废油桶

主要为盛装液压油等的包装桶，产生量约0.05t/a。上述废物由厂方回收利用，不废弃。上述废物不需要修复和加工，由厂方回收利用，不废弃。依据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不属于固体废物，也不属于危险废物。

④含油抹布

各种机械设备清理需使用抹布进行擦拭，产生的固废主要为含油抹布，含油抹布的产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》中的危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品”废物类别/代码为900-041-49，其在混入生活垃圾的条件下可得到豁免，全过程不按危险废物管理。

⑤生活垃圾

本项目劳动定员16人，按每人0.5kg/d计，则产生量约2.4t/a，收集后委托当地环卫部门统一清运。

三、建设项目环境影响分析

施工期环境影响分析

本项目利用已建厂房，故施工期污染可忽略。

营运期环境影响分析

（1）大气环境影响分析结论

①注塑废气

塑料粒子由于注塑工艺的温度小于塑料分解温度，不会产生大量的废气污染物，不会发生化学合成反应，且注塑的时间较短，企业拟加强车间通风将废气排出车间，可实现达标排放，对周边环境影响较小。

②破碎粉尘

本项目产生的塑料边角料和残次品经粉碎机后重新回用于生产，用于破碎的1台粉碎机自带防尘盖，降低了破碎过程中粉尘对周边的影响。破碎产生的边角料和残次品的破碎粒径较大，基本都沉降在设备周围，及时清扫。

（2）水环境影响分析结论

生活污水排放量为0.64m3/d（即192m3/a），经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中有关限值要求）后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，对纳污海域水环境影响较小。

（3）声环境影响分析结论

本项目噪声为设备在运行时产生的噪声，其噪声值在70~90dB(A)之间。根据预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。

（4）固体废物处置与影响分析结论

废液压油属于危险废物，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托有资质单位安全处置；

废塑料边角料回用于生产进行资源综合利用；

废油桶由厂方回收利用；

生活垃圾和含油抹布分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

四、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。