宁波北仑快近机械有限公司涡轮增压器壳体等汽车零部件及支架等家用电器配件生产项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：涡轮增压器壳体等汽车零部件及支架等家用电器配件生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波北仑快近机械有限公司

建设地点：北仑区柴桥佳兴路50号

项目概况：宁波北仑快近机械有限公司成立于2013年6月，位于北仑区柴桥佳兴路50号，主要经营范围：普通机械设备及配件、金属制品、模具、冲件、塑料制品的制造、加工、批发、零售。

由于产品市场前景良好，2019年8月经宁波市北仑区发展和改革局备案登记同意（项目代码：2019-330206-36-03-053765-000），企业拟投资1000万元，租用宁波北仑威龙机电设备有限公司位于北仑区柴桥佳兴路50号的已建厂房，租用建筑面积5835.16m2，从事“涡轮增压器壳体等汽车零部件及支架等家用电器配件生产项目”，项目建成后预计年产涡轮增压器壳体等汽车零部件及支架等家用电器配件2850吨。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为熔化保温烟气、压铸脱模废气、机加工异味、抛光粉尘和抛丸粉尘。

①熔化保温烟气

本项目采用倾倒式燃气炉或集中熔化炉进行熔化（天然气为燃料，加热温度为600~700℃），由天然气燃烧的火焰直接喷射铝料进行熔化，熔化后通过中转包转移至压铸机旁边的保温炉保温（天然气为燃料，保温温度为600~700℃）。根据废气治理设计方案，企业拟将熔化烟气、保温烟气和压铸脱模废气分别经集气罩收集后汇总至水喷淋塔净化处理，处理后经一根15m高的排气筒排放。

A.熔化烟尘产生量与有组织排放量估算：参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中“3591钢铁铸件制造业产排污系数表”1000吨/年~5000吨/年：烟尘产生量为0.7kg/t。项目机边炉熔化规模为3000t/a，经计算，项目投产后烟尘产生量为2.1t/a。

B.天然气燃气废气主要成分为SO2、NOx、烟尘，产生量与有组织排放量估算如下：项目熔化保温天然气年消耗量约30万m3/a，天然气排污系数见下表。

表1  天然气排污系数

| 污染物 | 废气量 | SO2 | 烟尘 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧（万m3）天然气 | 136259.17m3 | 1.0（kg） | 2.4（kg） | 18.71（kg） |

由上分析，天然气燃气废气污染物产生与有组织排放情况见下表。

表2  天然气燃气废气产生情况

| 产生节点 | 天然气用量(万m3/a) | 污染物名 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倾倒式燃气炉或集中熔化炉 | 30 | 废气量 | 4.09×106m3 |
|  |  | SO2 | 30kg/a |
|  |  | 烟尘 | 72kg/a |
|  |  | NOX | 561.3kg/a |

表3  熔化保温烟气产生量统计表

| 污 源 | 污染物 | 产生量 |
| --- | --- | --- |
| 燃气废气 | SO2 | 0.03t/a |
|  | 烟尘 | 0.072t/a |
|  | NOX | 0.561t/a |
| 熔化烟尘 | 烟尘 | 2.1t/a |

C. 倾倒式燃气炉或集中熔化炉熔化能力分析及污染防治措施

本项目共有12台压铸机，配备2台0.8T倾倒式燃气炉和1台0.8T集中熔化炉，均为天然气加热，按5小时一炉料，24小时运行计，熔化能力为3456t/a，能满足需求。

根据企业提供资料，项目拟在熔化炉、保温炉上方设置半封闭式集气罩，总集气风量为45000m3/h，废气经收集汇入水喷淋塔净化处理后通过15m排气筒排放。

D. 熔化保温烟气有组织排放及达标分析

本项目建成后，公司铝熔化总量为3000t/a，SO2产生量为0.03t/a，烟尘产生量为2.172t/a，NOx产生量为0.561t/a。

熔化烟尘主要是在加料、出料、加热熔化时产生，5小时一炉，24小时计共4.8炉，考虑投料等时间损耗，加热熔融保温时间按每日16小时计，年生产天数300天计，则SO2最大产生量为0.006kg/h，烟尘最大产生量为0.453kg/h，NOx最大产生量为0.117kg/h。

风机风量为48000m3/h，集气罩收集率按90%计，除尘效率90%以上，投产后熔化保温烟气有组织排放情况见下表。

表4  熔化保温烟气主要污染物有组织排放达标分析

| 污染物名称 | 排放量 (t/a) | 排放速率 (kg/h) | 风机风量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放标准 (mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.027 | 0.0056 | 45000 | 0.124 | 50 | 达标 |
| 烟尘 | 0.195 | 0.0406 |  | 0.902 | 150 | 达标 |
| NOX | 0.505 | 0.1052 |  | 2.338 | 150 | 达标 |

E. 熔化保温烟气主要污染物无组织排放量估算

本项目熔化保温烟气无组织排放情况见下表。

表5  熔化保温烟气主要污染物无组织排放量核算

| 污染物名称 | 无组织排放量(t/a) | 无组织排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 0.003 | 0.0006 |
| 烟尘 | 0.217 | 0.0453 |
| NOX | 0.056 | 0.0117 |

②压铸脱模废气

压铸过程产生的主要废气污染物为开模过程中喷射脱模液时产生的脱模废气，根据成分分析，大部分为水蒸气，并含有少量油脂等，因此，脱模废气中的主要污染因子为油脂受热挥发产生的油烟，本环评按非甲烷总烃计。

本项目脱模剂使用量6t/a，脱模剂中挥发份的比例占35%，按70%气化计，则非甲烷总烃产生量为1.47t/a（0.306kg/h）。建议企业采用吊顶式集气罩收集，收集后汇同上述熔化保温烟气经水喷淋塔净化处理，处理风量为45000m3/h，集气罩收集率90%，净化效率90%，然后通过1根15m高的排气筒排放。

A.压铸脱模废气主要污染物有组织排放及达标分析

综上分析，压铸脱模废气主要污染物非甲烷总烃有组织排放量如下：

表6  压铸脱模废气主要污染物有组织排放量核算

| 污染物名称 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1.323 | 1.191 | 0.132 |

压铸脱模废气主要是在压铸机开模过程中喷射脱膜液时产生，该作业过程时间较为短暂，且间歇操作，按平均作业16小时计，年生产天数300天计，则非甲烷总烃最大排放量为0.028kg/h，配套风机风量45000m3/h，则排放浓度为0.622mg/m3。对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放标准（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3），可以实现达标排放。

B.脱模废气主要污染物无组织排放量估算

项目达产后，脱模废气中非甲烷总烃无组织排放量计算结果见下表。

表7  本项目脱模废气主要污染物无组织排放量核算

| 污染物名称 | 无组织排放量(t/a) | 无组织排放量(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.147 | 0.031 |

③机加工异味

毛坯件经机加工时，需要用到润滑油等对设备进行润滑，并产生热量，润滑油受热后有微量挥发异味产生，异味的主要污染因子为非甲烷总烃，产生量较小，通过加强车间机械通排风排入环境。

④抛光粉尘

铝铸件半成品抛光过程中，大部分形成的颗粒物沉降在车间内，但有部分颗粒物由于粒径较小成为粉尘。查阅《环境工程手册 废气卷》，抛光粉尘按原料的0.13%计，项目需要抛光的铝铸件半成品约1500t/a，则抛光过程粉尘产生量为1.95t/a。项目2台抛光机自带有粉尘收集和除尘系统，其收集效率可达90%以上，粉尘收集后进入设备自带的布袋除尘器除尘（按照98%除尘效率计），尾气通过15m高排气筒集中排放，风机风量约6000m3/h。抛光工序作业时间为1800h/a。抛光粉尘产排情况见下表。

表8  抛光粉尘产生量与排放量情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 有组织排放量 | 排放浓度（mg/m3） | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | t/a | 1.95 | 0.035 | / | 0.195 |
| 2 |  | kg/h | 1.083 | 0.019 | 3.167 | 0.108 |
| 排放标准（颗粒物） | 3.5 | 120 | / |
| 达标情况 | 达标 | / |

⑤抛丸粉尘

半成品表面处理采用抛丸机处理，抛丸过程有粉尘产生。抛丸机自带有粉尘收集和除尘系统，其收集效率可达98%以上，粉尘收集后进入设备自带的布袋除尘器除尘（按照98%除尘效率计），尾气通过15m高排气筒集中排放，每台排风量约为3000m3/h，总排风量约为6000m3/h。

本项目共设2台抛丸机，根据同行业类比，本环评引用青岛理工大学环境与市政学院在《中国环境管理干部学院学报》2016年第26卷第6期的《喷塑行业污染源强估算及治理方法探讨》中的相关数据，抛丸过程中产生的粉尘量约为钢丸量的5%~6%，本项目钢丸用量为3t/a，则粉尘的产生量约为0.18t/a，有组织排放量为0.0035t/a，无组织排放量约为0.0036t/a，抛丸工序作业时间为1200h/a。

抛丸粉尘主要污染物为金属颗粒物，密度较大，未经有效收集的粉尘易在设备周围及抛丸车间内沉降，对厂区外环境的影响较小。

表9  抛丸粉尘产生量与排放量情况一览表

| 序号 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 有组织排放量 | 排放浓度（mg/m3） | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | t/a | 0.18 | 0.0035 | / | 0.0036 |
| 2 |  | kg/h | 0.15 | 0.0029 | 0.483 | 0.003 |
| 排放标准（颗粒物） | 3.5 | 120 | / |
| 达标情况 | 达标 | / |

2）废水

本项目废水主要为压铸机冷却循环水、压铸机脱模废液、水喷淋塔更换废水和生活污水。

①压铸机冷却循环水

本项目压铸机配套的模具需采用常温自来水间接冷却，循环水量为50m3/h，该水经冷却塔冷却后循环使用，不排放。因蒸发、除渣等损失，需定期补充，实际补充量约200m3/a。

②压铸机脱模废液

本项目脱模剂消耗量约6t/a，与水兑和（1:100）后喷射至压铸机的模具上用于冷却和脱模，大部分以气态挥发，少量呈液态流失在压铸机周围，由于厂房内温度较高，脱膜液中的水分会大量挥发，脱模废液产生量按兑和后的脱模液的5%计算，则产生量为30t/a，该废液经收集沉淀后循环使用（兑水后再使用），不外排。

③水喷淋塔更换废水

本项目设有1套水喷淋塔，喷淋塔一次循环水量为5m3，喷淋废水每半个月处理一次，废水经隔油沉淀处理后循环使用，不排放，因蒸发、除渣等损失，需定期补充，实际补充量约400m3/a。

④生活污水

项目劳动人员90人，生活用水按每人100L/d计，生活用水量为9m3/d（即2700m3/a），排水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为7.2m3/d（即2160m3/a）。据类比调查，主要污染物为COD、氨氮、石油类，水质一般为COD400mg/L，BOD5 300mg/L，氨氮40mg/L，主要污染物产生量分别为COD0.864t/a、BOD50.648t/a、氨氮0.0864t/a。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，排放量分别为COD0.0648t/a、氨氮0.0065t/a。

3）噪声

本项目噪声源主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，噪声源强在65~90dB（A）。

表5-10  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倾倒式燃气炉 | 台 | 2 | 65~75 | 连续 |
| 2 | 集中熔化炉 | 台 | 1 | 65~75 | 连续 |
| 3 | 冷室压铸机 | 台 | 12 | 70~80 | 间歇 |
| 4 | 锯床 | 台 | 2 | 70~80 | 间歇 |
| 5 | 液压切边机 | 台 | 5 | 70~80 | 间歇 |
| 6 | 钻床 | 台 | 6 | 75~85 | 间歇 |
| 7 | 自动钻孔机 | 台 | 1 | 75~85 | 间歇 |
| 8 | 攻丝机 | 台 | 5 | 75~85 | 间歇 |
| 9 | 抛光机 | 台 | 2 | 75~85 | 间歇 |
| 10 | 时效炉 | 台 | 1 | 65~75 | 间歇 |
| 11 | 抛丸机 | 台 | 2 | 80~90 | 间歇 |
| 12 | 拉力试验机 | 台 | 1 | 65~75 | 间歇 |
| 13 | 布氏硬度计 | 台 | 1 | 65~75 | 间歇 |
| 14 | 光谱分析仪 | 台 | 1 | 65~75 | 间歇 |
| 15 | 叉车 | 台 | 1 | 65~75 | 间歇 |
| 16 | 电动平车 | 台 | 1 | 65~75 | 间歇 |
| 17 | 冷干机 | 台 | 2 | 65~75 | 间歇 |
| 18 | 冷却塔 | 台 | 1 | 70~80 | 间歇 |
| 19 | 空压机 | 台 | 2 | 80~90 | 间歇 |

4）固体废物

本项目所产生的固体废物情况汇总见下表。

表5-11  本项目固体废物分析结果汇总表

| 编号 | 固废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | / | / | 12 | 熔化保温 | 固态 | 氧化铝 | / | / | / | 分类收集后外售 |
| 2 | 废铝边角料 | / | / | 150 | 切边、机加工 | 固态 | 铝 | / | / | / |  |
| 3 | 废钢丸 | / | / | 1 | 抛丸 | 固态 | 不锈钢 | / | / | / |  |
| 4 | 废脱模渣 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-007-09 | 0.2 | 压铸脱模 | 固态 | 含有机物 | 含化学物质 | 每月 | 毒性 | 委托有资质单位进行安全处置 |
| 5 | 废润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.5 | 设备维护 | 液态 | 润滑油 | 含石油有机物 | 每年 | 毒性/易燃性 |  |
| 6 | 废液压油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 1 | 设备维护 | 液态 | 液压油 | 含石油有机物 | 每年 | 毒性/易燃性 |  |
| 7 | 废油桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.3 | 脱模剂、润滑油、液压油等包装桶 | 固态 | 铁、油 | 含石油有机物 | 每年 | 毒性/感染性 |  |
| 9 | 含油废布 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 1 | 设备擦拭 | 固态 | 布、油 | / | / | / | 委托环卫部门清运 |
| 10 | 生活垃圾 | / | / | 13.5 | 员工生活 | 固态 | 塑料、纸张等 | / | / | / |  |

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目租用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）大气环境影响分析

项目产生的废气主要为熔化保温烟气、压铸脱模废气、机加工异味、抛光粉尘和抛丸粉尘。

①熔化保温烟气和压铸脱模废气

熔化过程产生的烟尘以及天然气燃烧产生的SO2、NOx、烟尘与开模过程中喷射脱模液时产生的脱模废气（按非甲烷总烃计）经各自的集气罩收集后，通过管道汇总至一套水喷淋塔处理，然后通过15m高的排气筒排放。根据工程分析结果，SO2、烟尘、NOx最大排放量分别为0.0056kg/h、0.0406kg/h、0.1052kg/h，排放浓度分别为0.124mg/m3、0.902mg/m3、2.338mg/m3，对照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（SO2≤50mg/m3、NOX≤150mg/m3）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中的二级标准（烟尘≤150mg/m3），可以实现达标排放。非甲烷总烃最大排放量为0.028kg/h，排放浓度为0.622mg/m3，对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3），可以实现达标排放，对周边环境影响较小。

②机加工异味

毛坯件经机加工时，需要用到润滑油等对设备进行润滑，并产生热量，润滑油受热后有微量挥发异味产生，异味的主要污染因子为非甲烷总烃，产生量较小，通过车间机械通排风排入环境，对周边大气环境影响较小。

③抛光粉尘

铝铸件半成品抛光过程有粉尘产生。抛光机自带有粉尘收集系统，其收集效率可达90%以上，粉尘收集后进入布袋除尘器除尘（按照98%除尘效率计），尾气通过15m高排气筒集中排放。根据工程分析结果，项目粉尘排放浓度为3.167mg/m3，排放速率为0.019kg/h，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），可以实现达标排放，对周边大气环境影响较小。

④抛丸粉尘

半成品表面处理采用抛丸机处理，抛丸过程有粉尘产生。抛丸机自带有粉尘收集和除尘系统，其收集效率可达98%以上，粉尘收集后进入设备自带的布袋除尘器除尘（按照98%除尘效率计），尾气通过15m高排气筒集中排放。根据工程分析结果，项目粉尘排放浓度为0.483mg/m3，排放速率为0.0029kg/h，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），可以实现达标排放，对周边大气环境影响较小。

2）水环境影响分析

（1）本项目废水产生及排放情况

根据工程分析，本项目压铸机冷却循环水经冷却塔冷却后循环使用，定时补充，不排放；水喷淋塔更换废水经隔油沉淀处理后循环使用，定时补充，不排放；生活污水经化粪池预处理可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后排入市政污水管道。

（2）评价等级

项目废水排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），判定评价等级为水污染影响型三级B，可不开展区域污染源调查，可不进行水环境影响预测。

（3）评价内容

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

目前岩东污水处理厂处理能力为28万t/d，本项目排水量占岩东污水处理厂处理能力可忽略，废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海，排放量较小且达标排放，基本不会对纳污海域水环境质量造成影响。因此本项目废水达标排放造成的影响是可以接受的。

②依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目采用雨污分流，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，本评价认为项目排放的废水处理方式可行。

3）声环境影响分析

本项目噪声为各设备在运行时产生的噪声，其噪声值为65~90dB（A）。根据预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西北侧方家桥新村、东南侧芦江村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周边环境影响较小，建议企业加强日常维护，保证设备的正常运行。

4）固体废物处置与影响分析

炉渣、废铝边角料、废钢丸外售进行资源综合利用；

废脱膜渣、废润滑油、废液压油、废油桶属危险废物，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托有资质单位安全处置；

含油废布、生活垃圾分类收集暂存后委托环卫部门清运处理。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

5）地下水环境影响分析结论

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的相关规定，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。

6）土壤环境影响分析结论

根据预测分析，本项目运营期发生泄漏时，及时对泄漏的物料进行控制和收集，基本不会污染项目地块及周边的土壤环境。综上所述，本项目土壤环境影响可接受。

四、环境影响评价结论

宁波北仑快近机械有限公司涡轮增压器壳体等汽车零部件及支架等家用电器配件生产项目的建设符合相关环保审批要求，如落实本环评提出的各项目环保措施，确保“三同时”，其对环境的影响可控制在允许的范围内，在环保方面可行。