北仑岩东污水处理厂清洁排放标准16万吨日技术改造工程

环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：北仑岩东污水处理厂清洁排放标准16万吨日技术改造工程

项目性质：技改

建设单位：宁波北仑岩东水务有限公司

建设地点：北仑区新碶街道太河北路68号

项目概况：宁波北仑岩东水务有限公司于2019年5月，经宁波市北仑区发展和改革局核准批复（仑发改[2019]27号），拟投资6140.66万元，在岩东污水处理厂厂区内实施“北仑岩东污水处理厂清洁排放标准16万吨/日技术改造工程”。项目主要是对现有一、二期工程进行技术改造，改造完成后，一、二期工程的污水处理规模不变，仍为16万m3/d，出水水质中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准，其他污染物控制指标仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

二、本项目对周围环境造成的影响

1、施工期

在建设阶段由于建设施工，不可避免地将对周围环境产生影响。本项目施工期间主要污染物有施工废气、施工废水、施工设备机械运转噪声、建筑固体废物等。

2、营运期

本项目不新增废气、废水及固废；噪声源主要为各类增设装置运行时产生的设备噪声。

# 三、建设项目环境影响分析

1、施工期

1）声环境影响分析

施工期噪声对周边环境的影响是必然的，为此施工单位应严格落实本环评提出的各项噪声防治措施，即采取合理布置施工场地、优化行车路线、使用低噪声设备、错开居民休息时间等措施，减轻对其产生影响。

2）大气环境影响分析

施工期间废气主要为施工车辆行驶扬尘、堆场扬尘、搅拌扬尘、机械设备运行和运输车辆行驶废气。

必须做到宁波市关于文明施工管理相关文件中对于扬尘控制的8个100%，以此来减小对环境的影响。

3）水环境影响分析

施工人员产生的生活污水依托岩东污水处理厂内的公共设施处理，对周边的水环境影响较小。

4）固体废物环境影响分析

施工过程产生的建筑垃圾应在指定地点合理堆放，优先采用综合处理和资源化利用方式，无法利用的，委托有建筑垃圾经营服务企业资格的单位进行收集、清运。

生活垃圾应委托环卫部门清运处理，则对周边环境的影响较小。

2、运营期

1）废气

（1）废气收集及治理情况

本项目不新增废气污染源，项目实施后岩东污水处理厂全厂废气仍经管路收集至3套生物除臭系统内分别净化处理后通过3根15m高的排气筒排放。根据环评计算，各污染物最终排放速率及浓度均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求。

（2）废气排放影响预测结果及分析

根据AERSCREEN估算模型计算，本项目废气有组织就无组织排放的各污染物最大落地浓度占标率分别为8.72%、9.35%，低于环境质量标准，对周边环境影响亦较小。

（3）大气环境及卫生防护距离

项目无需设置大气环境防护距离；项目实施后，岩东污水处理厂全厂的卫生防护距离仍为100m。该范围内主要为企业周边的一些生产企业，无居民、学校、医院等环境敏感目标，满足要求。

（4）污染物排放核算

根据核算，项目实施后全厂大气污染物年排放量为NH3 0.104t/a、H2S 0.2t/a。

2）废水

本项目实施后，岩东污水处理厂处理规模不变，出水水质中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准，其他污染物控制指标仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，实际不新增废水污染源，但废水中主要污染物有部分减少，对海域水质总体呈正效益。

3）噪声

本项目噪声源主要为各类增设装置运行时产生的设备噪声，其噪声源强约在75~95dBA。为确保厂界噪声的达标排放，企业拟采取以下降噪措施：

（1）选购低噪声、低振动环保型设备，从源头降低噪声源强；

（2）各类泵体等高噪声设备底部安装减振垫；

（3）加强设备维护保养，保持其良好的运行效果。

通过上述措施，可确保项目厂界噪声达标排放，对周边环境的影响较小。

4）固体废物

本项目实施后，全厂各类固体废物均无新增，其处置方式亦不变，其中栅渣及沉砂、生活垃圾均委托环卫部门定期清运处理，脱水污泥密闭外运至宁波富仕达电力工程有限责任公司干化，最后由其送北仑电厂掺煤焚烧。

在采取上述的各项固废处置措施后，本项目固体废物对周边环境影响较小。

# 四、环境影响评价结论

本项目建设符合相关环保审批要求，如落实本环评提出的各项环保措施，确保“三同时”，其对环境的影响可控制在允许的范围内，在环保方面可行。