年产6000万只机械转轴及其他机械配件生产项目

环境影响报告表审批前公示

# 一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：年产6000万只机械转轴及其他机械配件生产项目

2、项目性质：迁建

3、建设单位：宁波捷成轴业有限公司

4、建设内容：

宁波捷成轴业有限公司成立于2001年01月04日，是一家专业从事机械转轴及其他机械配件的企业。公司地址位于宁波市北仑区小港街道装备基地安居弄19号。

2007年企业投资700万元，利用原有厂房7463m2，实施“年产5000万只转轴及其他机械配件搬迁迁建项目”。项目已于2007年8月通过环保审批（详见附件4），并于2008年11月通过环保验收（详见附件5）。

现因企业发展需要，宁波捷成轴业有限公司由北仑区小港街道创富路60号搬迁至北仑区小港街道装备基地安居弄19号，并淘汰了旧的冲床，大部分改为数控车床等，新增了下料机、搓丝机、数控塞磨、超声波清洗等设备，实施“年产6000万只机械转轴及其他机械配件生产项目”。迁建后企业产品仍为机械转轴及其他机械配件，生产规模新增1000万只机械转轴。该项目已经宁波市北仑区人民政府小港街道办事处备案登记（2018-330206-34-03-092951-000）。

# 二、本项目对周围环境主要影响

# （一）施工期主要环境影响分析

本项目系现有厂房进行生产，施工期环境影响分析从略。

# （二）营运期主要环境影响分析

本项目营运过程中对环境产生影响的因素主要有生产废气、生活污水、设备噪声、生产固废等。

# （三）拟采取的主要环保措施

主要包括营运期环境保护对策与措施等。

（1）大气环境

经落实本评价所提出的相应废气治理措施后，本项目各废气的排放速率和浓度均满足相应标准。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)的有关规定，经计算本项目本项目生产厂房须设置50 m的卫生防护距离。根据环评期间现场踏勘，卫生防护距离包络线内无居民、文教卫生等敏感点，故企业废气无组织排放可满足相应的卫生防护距离要求。

因此，项目建成后，废气在得到有效处理后，预计对周围环境的影响不大。

（2）水环境

生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中标准）后排入市政污水管网，经新周污水处理厂达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类Ⅳ类标准后排入甬江。

（3）声环境

项目各类机械设备均位于车间内，通过选用低噪声设备，合理布局，生产作业时保持门窗关闭，采取上述措施后，预计可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，本项目做到厂界噪声达标，经距离衰减等因素，对周边声环境影响较小。

（4）固体废物

本项目金属边角料收集后外售，危险废物（废切削液、废柴油、废液压油、超声波清洗废液、含油废物、废滤芯）委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置，则本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理。不会对环境造成二次污染，对周围环境影响较小。

三、本次环评主要结论

综上所述，本环评认为宁波捷成轴业有限公司年产6000万只机械转轴及其他机械配件生产项目符合国家产业政策要求及宁波市北仑区总体规划；项目投入运营后，产生的三废经治理后可达标排放，空气和声环境不会改变环境功能区等级。只要企业在开发建设和日常运转管理中遵循“三同时”原则，充分落实本环评中的各项污染防治对策，强化管理，在安全生产，确保污染物达标排放，加强环保管理的前提下，本环评认为，项目的实施是可行的。