台化兴业(宁波)有限公司增设对二甲苯储罐项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况

项目名称：台化兴业(宁波)有限公司增设对二甲苯储罐项目

项目性质：扩建

建设单位：台化兴业(宁波)有限公司

建设地点：宁波市北仑区霞浦街道台塑工业园区PTA厂区内

项目概况：为保证对二甲苯原料的保供，台化兴业(宁波)有限公司拟在PTA厂区内现对二甲苯储罐区东侧预留用地增设2座对二甲苯储罐，建设实施“台化兴业(宁波)有限公司增设对二甲苯储罐项目”，项目建设规模为8万m3，单体罐容为4万m3，该工程建设总概算1084.1万美元。2020年8月，该项目获得宁波市北仑区经济和信息化局备案赋码同意。

主要新增设备：对二甲苯内浮顶罐2座、出料泵浦2台。

主要生产工艺：本项目主要生产工艺为储运工艺，包括原料进料、储存、原料送料。

二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 储罐呼吸废气 | 二甲苯 | 0.3344t/a | 0.3244t/a | 0.01t/a |
|  | 密封点泄漏 |  | 0.141t/a | 0 | 0.141t/a |
| 废水 | 罐区初期雨水 | 废水量 | 2603.6m3/a | / | 2603.6m3/a |
|  |  | CODcr | 1.041t/a | 0.781t/a | 0.26t/a |
|  |  | SS | 0.521t/a | 0.339t/a | 0.182t/a |
|  |  | 石油类 | 0.26t/a | 0.247t/a | 0.013t/a |
|  |  | 对二甲苯 | 0.003t/a | 0.002t/a | 0.001t/a |
| 固体废物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 噪声 | 主要噪声源为新增各类机泵运行时产生的噪声，其噪声源强约在85dBA左右。 |

三、环境保护和污染控制措施

项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格落实各项水污染防治措施。营运期本项目产生的废水主要为罐区初期雨水，依托PTA厂区现有污水处理场处理达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表1水污染物排放限值和表3废水中有机特征污染物及排放限值后，最终通过台塑园区排海总管排放。

2、严格落实各项大气污染防治措施。项目储罐呼吸废气依托现有废气处理设施处理，即分别经醋酸、纯水及碱液洗涤塔处理后，尾气接入PTA厂区现有RTO装置进行焚烧处理，处理达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表6废气中有机特征污染物及排放限值后，最终通过30m高排气筒排放；动静密封点泄漏的无组织废气定期开展LDAR检测，减少VOCs无组织排放。

3、项目应选用低噪声设备，采取切实有效的消声、隔声等措施，如对高噪声设备进行合理布局、加强各类机泵设备维护保养等，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中厂界外3类声环境功能区的标准限值。

四、企业相关主要污染物新增排放总量为：化学需氧量0.26t/a、VOCs 0.151t/a(其中有组织0.01t/a、无组织0.141t/a)。

五、项目实际排污前应按规定变更排污许可证。

六、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及宁波市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。