新碶外洋泗河（华山路-恒山路）改道工程

环境影响报告表审批前公示

# 一、建设项目的名称及概要

1、项目名称：新碶外洋泗河（华山路-恒山路）改道工程

2、项目性质：改建

3、建设单位：宁波市北仑区河海建设投资有限公司

4、建设内容：

本项目拟将现状外洋泗河（华山路-恒山路）改道至规划高凤路西侧，河道长约280m，宽10m，两侧沿河绿化带各宽10m，河底设计高程-0.5m，主要建设内容为河道开挖、护岸工程等。

本项目工程主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，防洪（潮）标准为20年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨24小时排出不受淹，河道西侧堤顶高程为4m，东侧堤顶高程为3m。

# 二、本项目对周围环境主要影响

# （一）施工期主要环境影响分析

施工期对环境产生影响的因素主要有：施工噪声、扬尘、建筑垃圾、施工人员的污水和生活垃圾等。

# （二）营运期主要环境影响分析

本工程属非污染生态性项目，本工程建成后，主要人为活动为堤防的日常维护，基本无污染物产生。

# （三）拟采取的主要环保措施

主要包括施工期和营运期环境保护对策与措施等。

（1）施工期

①施工人员生活污水收集经临时化粪池收集处理达标后纳入市政污水管道，交由岩东污水处理厂处理。对于项目施工场地产生的泥浆水，需经沉淀池沉淀后上清液用于施工场地洒水抑尘，堆泥干化后外运填埋。

②施工期扬尘的控制原则按照《宁波市建筑施工现场扬尘控制管理（暂行）规定》（甬政办发［2010］238号）、《印发关于进一步加强宁波市中心城区建设工程施工扬尘污染防治工作实施方案的通知）规定》中的有关规落实施工期扬尘防治措施。淤泥应及时清运，避免长时间（特别是夏季高温天气）堆放，减小臭气对周边环境的影响。

③择优选择施工单位，争取在最短的时间内完工；材料运输避开交通高峰期，各种装卸车辆进出场地应限速禁鸣；施工时采用降噪作业方式，选用低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭；文明施工，减少人为噪声；采用局部隔声降噪措施，在施工机械设备的四周设置移动式临时隔声墙，降低施工噪声对周边环境的影响；施工过程中合理安排施工时间，应避免大量高噪声设备同时施工；施工期间要求施工单位尽量将施工时间安排在白天，夜间（22:00～6:00）及午休时间（12:00～2:00）禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，如有特殊原因，须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且发布公告。

④弃土运输至渣土办指定的消纳处理场地集中处置；施工人员生活垃圾合理堆放，委托环卫部门清运处理。

⑤临时堆放场应选择较平整的场地，临时堆放的土堆边坡放缓一定的坡度，同时在四周用装土编织袋维护，临时堆放场地使用后恢复原貌。由于工程开挖，引起表面植被损坏，使裸地在雨水的冲刷下容易引起水土流失。为防止水土流失，应做好临时占地的防护工程。各水土流失防治区通过临时措施、迹地恢复期主要防治措施、管理措施等一系列措施保持水土。

（2）运行期

本工程属非污染生态性项目，本工程建成后，主要人为活动为堤防的日常维护，基本无污染物产生。

三、本次环评主要结论

综上所述，该项目选址符合宁波市生态环境功能区划、城市总体规划，符合国家的产业政策、清洁生产要求，项目落实环保措施后污染物能做到达标排放，符合总量控制要求，对周围的环境质量影响较小，项目的建设符合环保审批相关要求，该项目可行。