宁波市北仑新滕金属制品有限公司

共享单车配件生产项目环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：共享单车配件生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑新滕金属制品有限公司

建设地点：宁波市北仑区霞浦街道永定河路18号

项目概况: 宁波市北仑新滕金属制品有限公司成立于2006年11月，现位于宁波市北仑区霞浦街道永定河路18号，其经营范围包括：金属制品、五金件、模具、机械零部件、塑料制品、纸制品的制造、加工等业务。

现为拓展产品市场，2019年08月，经宁波市北仑区霞浦街道办事处备案赋码同意（见附件1，项目代码为：2018-330200-36-03-032929-000），宁波市北仑新滕金属制品有限公司拟投资300万元，租用宁波松懋金属制品有限公司位于北仑区霞浦街道永定河路18号的部分厂房（本项目占用厂房建筑面积约1200m3），用于实施“共享单车配件生产项目”（即“本项目”）。项目建成后，可年产共享单车配件20万套。

二、本项目对周围环境造成的影响

1、施工期

本项目在已建厂房内实施，故无施工期环境污染。

2、营运期

本项目营运期废气污染物主要为喷塑粉尘、烘干固化废气；废水主要为生产废水及生活污水；噪声源主要为空压机等设备运行噪声；固体废物主要为污泥及生活垃圾。

# 三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目在已建厂房内实施，无厂房基建等施工期环境影响。

2、营运期

1）大气环境影响分析

本项目产生的废气主要为喷塑粉尘、烘干固化废气。

（1）废气影响预测结果及分析

根据预测，本项目废气有组织及无组织排放的各污染物最大落地浓度占标率分别为0.64%、4.42%，低于环境质量标准，对周边环境影响亦较小。

（2）大气环境防护距离

根据导则相关规定，二级评价无需计算大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

本项目喷塑、烘干固化区无组织排放的废气需设100m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内主要为企业周边的一些生产企业，无居民、学校、医院等环境敏感目标，故满足卫生防护距离的相关要求。

2）水环境影响分析

根据工程分析，本项目废水主要为生产废水和生活污水，排放总量为995m3/a。生产废水收集后经厂区污水处理厂处理达标后，汇同经化粪池预处理后的生活污水排入市政污水管道，最终废水最终纳入岩东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海。

3）声环境影响分析

本项目噪声源主要为各类生产设备的运行噪声，噪声源强约在75~95dBA。经预测，生产设备作业噪声对厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响较小；厂界噪声再通过工业厂房阻隔、距离衰减后，亦不会对周边的环境敏感目标造成影响。

此外，为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物影响分析

本项目产生的污泥收集暂存后，委托有资质的单位处理；生活垃圾委托环卫部门定期清运。

综上，只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，自身加强利用并合理处置，本项目固废不会对周围环境产生不利影响。

# 四、环境影响评价结论

本项目建设符合相关环保审批要求，如落实本环评提出的各项环保措施，确保“三同时”，其对环境的影响可控制在允许的范围内，在环保方面可行。