北仑区建设项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况

项目名称：车辆零部件生产项目

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑昌鑫模具厂

建设地点：宁波市北仑区柴桥街道上周工业区金水桥路G28号

项目概况：宁波市北仑昌鑫模具厂成立于2009年8月，主要经营范围：模具、五金、机械配件、塑料制品、压铸件的制造、加工。

企业拟投资209万元，租用宁波市北仑区人民政府柴桥街道办事处位于北仑区柴桥街道上周工业区金水桥路G28号的部分厂房（租用建筑面积1200m2，均为无产权厂房），实施“车辆零部件生产项目”，项目建成后预计年产汽车零部件10万件，电瓶车轮毂30万件。

项目主要生产设备包括坩埚熔化炉5台、冷式压铸机3台、抛丸机2台、振动研磨机2台等。

二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔化烟尘及燃气废气 | SO2 | 0.02t/a | / | 有组织0.018t/a 无组织0.002t/a |
|  |  | 烟尘 | 2.836t/a | 2.2972t/a | 有组织0.2552t/a 无组织0.2836t/a |
|  |  | NOX | 0.3742t/a | / | 有组织0.337t/a 无组织0.0374t/a |
|  | 压铸脱模废气 | 非甲烷总烃 | 0.529t/a | 0.4814t/a | 有组织0.0476t/a 无组织0.0529t/a |
|  | 机加工异味 | 非甲烷总烃 | 少量 | / | 少量 |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 0.216t/a | 0.208t/a | 有组织0.004t/a 无组织0.004t/a |
| 废水 | 压铸机冷却循环水 | pH、SS等 | 循环使用 | / | 不排放 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 96m3/a | / | 96m3/a |
|  |  | COD | 0.0384t/a | 0.03552t/a | 0.00288t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.00384t/a | 0.003552t/a | 0.000288t/a |
| 固体废物 | 熔化保温 | 废铝渣 | 4t/a | 4t/a | 0，外售处置 |
|  | 机加工 | 废金属边角料 | 20t/a | 20t/a | 0，外售处置 |
|  | 抛丸 | 废钢丸 | 1.2t/a | 1.2t/a | 0，外售处置 |
|  | 抛丸粉尘治理 | 除尘灰 | 0.208t/a | 0.208t/a | 0，外售处置 |
|  | 压铸脱模 | 废脱模液 | 1.92t/a | 1.92t/a | 0，委托处置 |
|  | 设备维护 | 废液压油 | 0.18t/a | 0.18t/a | 0，委托处置 |
|  | 机加工 | 废切削液 | 3.02t/a | 3.02t/a | 0，委托处置 |
|  | 振动研磨 | 清洗废液 | 3t/a | 3t/a | 0，委托处置 |
|  | 水喷淋塔配套水箱清理维护 | 浮油 | 0.1t/a | 0.1t/a | 0，委托处置 |
|  | 水喷淋塔配套水箱清理维护 | 沉渣 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0，委托处置 |
|  | 脱模剂、液压油等包装桶 | 废包装桶 | 0.38t/a | 0.38t/a | 0，委托处置 |
|  | 设备维护 | 废电火花油 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0，委托处置 |
|  | 水喷淋塔 | 水喷淋塔循环废液 | 1.5t/a | 1.5t/a | 0，委托处置 |
|  | 设备擦拭 | 含油废布 | 0.05t/a | 0.05t/a | 0，环卫清运 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 12t/a | 0，环卫清运 |
| 噪声 | 主要为各设备在运行时产生的噪声，噪声源强在65~90dB(A)之间 |

三、环境保护和污染控制措施

项目实施过程中及运营期间将落实报告表中提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、严格落实各项水污染防治措施。项目应做到清污分流、雨污分流。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）后排入市政污水管网，最终经岩东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排海（其中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷等4项主要水污染物控制项目执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准）。

2、严格落实各项大气污染防治措施。熔化烟尘及燃气废气、压铸脱模废气分别经集气罩收集后汇入一套水喷淋塔净化处理后15m高排气筒排放，熔化烟尘及燃气废气达到《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相关限值染要求，压铸脱模废气中的非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准；机加工异味通过车间通排风设施排出车间达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制中的无组织排放监控浓度限值；抛丸粉尘收集后经自带的布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。

3、项目应选用低噪声设备，采取切实有效的消声、隔声等措施，对高噪声设备进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中厂界外3类声环境功能区的标准限值。

4、认真做好固体废弃物污染防治工作。严格落实固体废弃物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废弃物进行分类收集、避雨贮存、安全处置，确保不造成二次污染。

四、企业相关主要污染物排放总量为：依据浙环发[2012]10号第八条有关规定，本项目仅排放生活污水，新增的COD、氨氮两项指标可不进行区域替代削减; 项目实施后，我公司新增主要污染物排放总量SO20.02t/a，NOX0.3742t/a，COD 0.0384t/a，NH3-N0.00192t/a，VOCs0.1005t/a，工业烟粉尘0.5468t/a。新增污染物排放总量均未超出限值，故无需进行排污权交易。

五、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。