宁波拓普集团股份有限公司新增两条双头式湿式喷砂磷酸合成处理装置技改项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：新增两条双头式湿式喷砂磷酸合成处理装置技改项目

项目性质：技改

建设单位：宁波拓普集团股份有限公司

建设地点：宁波市北仑区观海路36号

项目概况：宁波拓普集团股份有限公司成立于2004年，公司注册地址位于北仑区黄山路215号，主要经营范围：汽车用特种橡胶配件、粘性联轴器、工程塑料、隔音件、内饰件、密封件的生产；电动助力转向系统、盘式制动器、高强度紧固件制造；汽车减震器、锻造件、橡胶塑料制品、车用模具、五金工具、电子电器、机械设备及备件的生产、研发、测试；汽车模具、摩托车模具、夹具设计、制造；汽配、塑料制品、橡塑制品、机械设备、五金工具、电子电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口。

目前企业在北仑地区拥有龙潭山路厂区、黄山路厂区、坝头路厂区、大港一路厂区、富春江路厂区、听海路厂区和观海路1#厂区、观海路2#厂区等八个厂区。本项目位于观海路2#厂区。

宁波拓普集团股份有限公司（观海路2#厂区）曾于2008年8月委托编制了《年产120万套汽车用特种橡胶配件项目环境影响报告表》，并通过宁波市环保局审批（甬环建表〔2008〕46号）；2011年8月，因项目内容调整委托编制了《年产120万套汽车用特种橡胶配件项目补充说明环境影响报告表》，同月通过宁波市环保局审批（甬环建表〔2011〕45号），2012年3月通过宁波市环保局的竣工环保验收（甬环验〔2012〕15号）；2012年3月又委托编制了《年产260万套汽车减震器项目环境影响报告书》，同月通过宁波市环保局审批（甬环建〔2012〕11号），该项目完成第一阶段验收；2018年6月，委托编制了《涂胶线技改项目环境影响报告表》，同月通过宁波市北仑区环境保护局审批（仑环建备〔2018〕007号），该项目现已取消；2019年4月委托编制了《汽车零部件生产技术改造项目环境影响报告表》，该项目正在审批。

由于国家对汽车消费市场的战略调整，新能源汽车将成为今后的发展主流，企业将产品向轻量化方向发展，部分工艺需进行调整。2019年4月经宁波市北仑区人民政府春晓街道办事处备案登记（项目代码：2019-330206-36-03-022979-000），企业拟投资816万元，利用位于宁波市北仑区观海路36号的已建厂房，实施“新增两条双头式湿式喷砂磷酸合成处理装置技改项目”，项目建成后橡胶减震器生产工艺中的用湿式喷砂磷化工艺替代部分酸洗磷化工艺，该有项目产品及产量均不变，仍为年产汽车用特种橡胶配件120万套，汽车减震器260万套。

二、项目建设可能对环境造成的影响

施工期污染源强分析

本项目利用已建厂房，无施工期污染。

营运期污染源强分析

（1）废气污染源强分析

本项目生产过程中无废气产生。

2）废水污染源强分析

本项目废气主要为湿式喷砂磷化废水。

①该废水主要来自湿式喷砂、脱脂、表调、磷化合成、水洗以及热水洗等工序，根据双头式湿式喷砂磷酸合成处理装置设计方案，废水排放量日最大为0.904t/d（271.2t/a），主要污染物为pH、COD、SS、石油类、金属离子等，各槽废水产生量、排水规律、主要污染物如下表。

表5-3  湿式喷砂磷化废水产生量、排水规律一览表

| 序号 | 废水来源 | 槽容（m3） | 排水规律 | 废水量（t/a） | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式喷砂 | 0.37 | 1月/次 | 4.44 | COD、石油类、SS |
| 2 | 脱脂 | 0.37 | 1月/次 | 4.44 | pH、COD、石油类、SS |
| 3 | 表面调整 | 0.43 | 1周/次 | 21.5 | pH、COD、总磷、SS |
| 4 | 水洗1 | 0.445 | 1周/次 | 22.25 | pH、COD、总磷、SS |
| 5 | 水洗2 | 0.445 | 1周/次 | 22.25 | pH、COD、总磷、SS |
| 6 | 磷化合成 | 0.87 | 2月/次 | 5.22 | pH、COD、SS、总磷、总锌、总锰、总镍 |
| 7 | 水洗3 | 0.33 | 1周/次 | 16.5 | pH、COD、SS、总磷、总锌、总锰、总镍 |
| 8 | 水洗4 | 0.44 | 1周/次 | 22 | pH、COD、SS、总磷、总锌、总锰、总镍 |
| 9 | 热水洗 | 0.34 | 1周/次 | 17 | pH、COD、SS、总磷、总锌、总锰、总镍 |
| 合计（单条处理线） | 4.04 | / | 135.6 | / |
| 合计 | 271.2 | / |

据类比调查，产生浓度一般为PH5~7，COD2000~3000mg/l（0.81t/a），石油类300~400mg/l（0.11t/a），SS3000~4000mg/l（1.1t/a）、总磷30~50mg/l（0.014t/a）、总锌20~50 mg/l（0.014t/a）、总锰10~40 mg/l（0.01t/a）、总镍5~40 mg/l（0.01t/a）。经收集后汇总至污水处理站处理。

②污水处理站简介

本项目对原有污水处理站进行改造，新增湿式喷砂磷化废水处理工艺，设计处理能力为2t/d，本项目新增废水量为0.904t/d，总计271.2t/a，该废水经车间处理后其中50%回用，50%排入综合废水调节池，排入量为0.452t/d（135.6t/a）原有污水处理站设计处理能力为40m3/h，污水处理站的现有处理量为364.37t/d（109312t/a），满足最大日废水处理能力的需求。湿式喷砂磷化废水经处理后总镍≤1.0mg/l。污水处理站总排放口出水质COD≤300mg/l，石油类≤10mg/l，SS≤300mg/l，总锌≤2.0mg/l，总镍≤1.0mg/l，总锰≤2.0mg/l，总磷≤8mg/l。处理工艺流程如下图：

图5-5  污水处理站处理工艺流程图

污水处理工艺流程简介：湿式喷砂磷化废水先自流进入现有废水调节池，实现集水和自然沉淀功能；然后，污水泵将废水收集池中上部液体提升进入综合池，依次进行氧化反应和絮凝反应；接着，反应完后的混合液经进泥泵压入压滤机进行过滤操作，过滤后的液体部分回用于生产，部分经后续污水处理工序处理。

表5-4 项目废水量及水质情况

| 废水类别 | 污染因子 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 企业排放口最高允许排放浓度（mg/L） | 最终排放浓度（mg/L） | 最终排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 废水量 | / | 271.2 | / | / | 135.6 |
|  | CODCr | 3000 | 0.81 | 500 | 50 | 0.00678 |
|  | 总磷 | 50 | 0.014 | 8 | 0.5 | 0.00007 |
|  | 总锌 | 50 | 0.014 | 2.0 | 1.0 | 0.00014 |
|  | 总锰 | 40 | 0.01 | 2.0 | 2.0 | 0.00027 |
|  | 总镍 | 40 | 0.01 | 1.0 | 0.05 | 0.00001 |

3）噪声污染源强分析

本项目噪声源主要为双头式湿式喷砂磷酸合成处理装置在运行时产生的噪声，类比同类设备，噪声源强见下表。

表5-5  噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 单位 | 数量 | 单个声源源强（dB(A)） | 发声特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双头式湿式喷砂磷酸合成处理装置 | 条 | 2 | 70~80 | 间歇 |

为确保厂区边界噪声达标排放，建议企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。

4）固体废物

本项目固体废物主要包括废包装桶、磷化沉渣和污水处理站污泥。

①磷化沉渣

磷化过程会产生少量的废槽渣，产生量约0.4t/a，属于HW17表面处理废物，废物代码为336-064-17，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司收集处置。

②污水处理站污泥

污水处理站污泥产生量与污水处理站沉淀彻底与否及所加试剂有关，以沉淀完全为条件，产生量通常按2~3kg/m3污水计算，则污泥总产生量约为0.81t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW17表面处理废物，废物代码336-064-17，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司安全处置。

③废包装桶

项目在磷化药剂使用后，会产生废包装桶，其产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集暂存后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司安全处置。

三、建设项目环境影响分析

施工期环境影响分析

本项目利用已建厂房，故施工期污染可忽略。

营运期环境影响分析

（1）大气环境影响分析结论

本项目生产过程中无废气产生。。

（2）水环境影响分析结论

项目生产废水经厂区污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终经春晓污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入明月直河，对纳污水域水环境影响较小。

（3）声环境影响分析结论

本项目噪声源主要为双头式湿式喷砂磷酸合成处理装置运行过程产生的噪声，类比同类资料，噪声源强为70~90dB（A）。根据表7-6预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周边环境影响较小。

为确保厂界噪声达标排放，本环评要求企业加强设备维护，保持其良好的运行效果。

（4）固体废物处置与影响分析结论

废包装桶、磷化沉渣、污水处理站污泥属危险固废，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并建议委托宁波市北仑环保固废处置有限公司收集处置。

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合产业政策及环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。

# Text boxes

NaOH、PAC等

其它废水

综合调节池

中和絮凝槽

高效沉淀器

气浮净水器

中和槽

水解酸化池

好氧生化池

二沉池

达标排放

生产废水

贮存槽

收集池

反应槽

沉淀槽

PAM、PAC

氧化

混凝

湿式喷砂磷化废水

调节池

沉淀

氧化剂

絮凝剂

中水回用装置

过滤

回用于生产