宁波东昊汽车部件有限公司塑料件制品新增项目

环境影响评价审批前公示

一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：塑料件制品新增项目

项目性质：技改

建设单位：宁波东昊汽车部件有限公司

建设地点：北仑区大浦河北路2号

项目概况：现因企业发展需要，2019年9月6日经宁波市北仑区人民政府大碶街道办事处立项备案登记（2019-330206-29-03-804617），宁波东昊汽车部件有限公司拟投资300万元，利用北仑区大浦河北路2号原有厂房（建筑面积15690.03m2）实施塑料件制品新增项目，建成后预计年新增塑料产品340万套，主要为汽车内开拉手总成、出风口总成、储物盒总成、杯托总成等塑料件。

二、项目建设可能对环境造成的影响

1、施工期

本项目利用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）废气

- 注塑废气

根据工程分析，本项目塑料粒子熔化注塑过程中会有废其产生，产生的废气经集气罩收集后通过15m高排气筒排放，注塑废气（非甲烷总烃）的有组织排放量为0.32t/a，排放速率为0.04446kg/h，排放浓度为2.223mg/m3，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3），对周边环境空气影响较小。

②破碎粉尘

根据工程分析，废塑料边角料破碎过程粉尘产生量较少，且因粉尘粒径较大，易沉降，主要影响范围为设备周边区域，通过加强车间通排风排出车间，对周边环境影响较小。

③焊接烟气

根据工程分析，本项目利用超声波焊接过程中会产生少量的废气，由于产生的源强较小且浓度较低，企业拟加强车间通风将废气排出车间，对周边环境空气影响较小。

2）废水

本项目不新增劳动定员，因此项目不新增生活污水。

①注塑机冷却循环水

注塑机需使用冷却水间接循环冷却，通过冷却塔冷却循环利用，属于较清洁水，定时补充即可，补充量约为3t/d（900t/a）。

3）噪声

本项目噪声源主要为各机械设备在运转过程产生的噪声，噪声源强在65~95dB（A）。

4）固体废物

本项目固体废物主要包括废塑料边角料、含油废物、废液压油、废油桶。

①废塑料边角料

主要为注塑工艺产生，此外还有不合格品产生，产生量约为100t/a，这类废物经收集后送至粉碎机粉碎，全部回用，不排放。

②含油废物

主要为注塑机等设备维护保养时清理设备产生，产生量约为1.5t/a。根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，经收集后暂存与危险废物堆放库，然后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处理。

③废液压油

注塑机需使用液压油，主要起到设备的润滑和保护作用，一般情况补充添加即可，长期使用需更换，更换量约0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08，收集暂存后委托有资质单位收集处置。

④废油桶：主要为盛装液压油等包装桶，产生量约0.01t/a。上述废物由厂方回收利用，不废弃。依据环函〔2014〕126号，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。

具体见下表：

项目主要污染物及排放量一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.533t/a | / | 有组织0.32t/a 无组织0.21t/a |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 少量 | / | 少量 |
|  | 焊接烟尘 | 非甲烷总烃 | 少量 | / | 少量 |
| 废水 | 循环冷却水 | SS | 循环使用 | 0 |
| 固体废物 | 注塑 | 废塑料边角料 | 100t/a | 100t/a | 0，综合利用 |
|  | 设备维护 | 含油废物 | 1.5t/a | 1.5t/a | 0，委托处置 |
|  | 设备维护 | 废液压油 | 0.3t/a | 0.3t/a | 0，安全处置 |
|  | 液压油等包装桶 | 废油桶 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0，厂方回收 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为各类设备加工过程产生的噪声，噪声源强基本在65~95dB（A）之间。 |

三、建设项目环境影响分析

1、施工期

本项目利用已建厂房，无施工期污染。

2、营运期

1）大气环境影响分析

①注塑废气

根据工程分析，本项目塑料粒子熔化注塑过程中会有废其产生，产生的废气经集气罩收集后通过15m高排气筒排放，注塑废气（非甲烷总烃）的有组织排放量为0.32t/a，排放速率为0.04446kg/h，排放浓度为2.223mg/m3，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3），对周边环境空气影响较小。

②破碎粉尘

根据工程分析，废塑料边角料破碎过程粉尘产生量较少，且因粉尘粒径较大，易沉降，主要影响范围为设备周边区域，通过加强车间通排风排出车间，对周边环境影响较小。

③焊接烟气

根据工程分析，本项目利用超声波焊接过程中会产生少量的废气，由于产生的源强较小且浓度较低，企业拟加强车间通风将废气排出车间，对周边环境空气影响较小。

2）水环境影响分析

注塑机需使用冷却水间接循环冷却，通过冷却塔冷却循环利用，属于较清洁水，定时补充不外排，补充量约为3t/d（900t/a）。

3）声环境影响分析

本项目噪声主要为各设备在运行时产生的噪声，其噪声值在65~95dB(A)之间。根据表7-10预测结果可知，项目生产噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。

4）固体废物处置与影响分析

废塑料边角料经分类收集后回用于生产；

含油废物、废液压油属于危险废物，分类收集后暂存于危险废物堆放处，并委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置；

废油桶由厂方回收综合利用；

综上，本项目固体废物能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

四、环境影响评价结论

本项目符合环境功能区划的要求。各污染物均可实现达标排放，满足总量控制要求。本项目采取环保防治措施后，所排污染物控制在允许排放范围之内，对环境的影响在可接受范围之内。由此可见，本项目的实施从环保角度来看是可行的。