宁波市北仑华盛模具厂年产3000吨铝压铸件以及新增80付压铸模具技改项目

环境影响评价审批前公示

# 一、建设项目概况及污染源分析

项目名称：年产3000吨铝压铸件以及新增80付压铸模具技改项目

项目性质：改建

建设单位：宁波市北仑华盛模具厂

建设地点：北仑区大碶街道汇鑫路17号

项目概况：宁波市北仑华盛模具厂成立于1997年10月，经营范围包括模具、塑料制品、铝压铸件、电器配件、普通机械设备及配件的制造、加工，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。

该公司曾于2005年7月委托编制了《宁波市北仑华盛模具厂生产项目环境影响报告表》，同年7月通过北仑区环保局审批；于2009年委托《新增热处理工序以及清洗工序补办项目环境影响报告表》，同年8月通过北仑区环保局审批（仑环建【2009】277号），同年9月通过“三同时”竣工验收（仑环验【2009】89号）；应业务拓展需要，于2012年7月委托编制了《年增80付压铸模具技术改造项目环境影响报告表》，同年7月通过北仑区环保局审批（仑环建【2012】209号），于2015年2月通过“三同时”竣工验收（仑环验【2015】38号）。

现因企业发展需要，经北仑区经信局备案同意（项目代码：2020-330206-32-03-142742），利用位于北仑区大碶街道汇鑫路17号自有厂房，实施“年产3000吨铝压铸件以及新增80付压铸模具技改项目”，总建筑面积8110m2。项目建成后，预计可年产3000吨铝压铸件以及新增80付压铸模具。

二、本项目主要污染物一览表

本项目产生污染物详见下表：

表1  主要污染物产生环节及污染因子汇总表

| 序号 | 废物 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 污染因子 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 电熔化炉 | 熔铝烟尘 | 颗粒物 | 2.1t/a | 1.701t/a | 0.399t/a |
| 2 |  | 压铸、浇铸工序 | 脱模废气 | 非甲烷总烃 | 5.425 | 4.395t/a | 1.03t/a |
| 3 |  | 抛丸工序 | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 0.3t/a | 0.2881t/a | 0.0119t/a |
| 4 |  | 各类机加工设备 | 油品挥发异味 | 异味 | 少量 | 0 | 少量 |
| 5 |  | 抛光工序 | 抛光打磨粉尘 | 颗粒物 | 少量 | 0 | 少量 |
| 6 | 废水 | 生产废水 | 废水量 | 776m3/a | 0 | 776m3/a |
| 7 |  |  | COD | 0.388t/a | 0.365t/a | 0.023t/a |
| 8 |  | 生活污水 | 废水量 | 24006m3/a | 0 | 24006m3/a |
| 9 |  |  | COD | 0.84t/a | 0.768t/a | 0.072t/a |
| 10 |  |  | 氨氮 | 0.084t/a | 0.0768t/a | 0.0072t/a |
| 11 | 噪声 | 各类机加工设备、除尘设备、 抛丸机、压铸机、空压机等 | 噪声 | 主要为各设备在运行时产生的噪声，其噪声源强在70～85dB（A）之间 |
| 12 | 固体 废物 | 铝锭熔化 | 废铝渣 | 30t/a | 30t/a | 0 |
| 13 |  | 机加工 | 废金属边角料 | 25t/a | 25t/a | 0 |
| 14 |  | 设备擦拭 | 含油抹布 | 0.8t/a | 0.8t/a | 0 |
| 15 |  | 机加工 | 废切削液 | 8t/a | 8t/a | 0 |
| 16 |  | 设备维护 | 废机油 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 |
| 17 |  | 清洗工序 | 油泥 | 0.2t/a | 0.2t/a | 0 |
| 18 |  | 污水处理站 | 污泥 | 3.47t/a | 3.47t/a | 0 |
| 19 |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 15t/a | 15t/a | 0 |

# 三、环境保护和污染控制措施

1）大气环境影响分析

本项目产生的废气主要为熔化烟尘、压铸脱模废气、机加工异味、抛光打磨粉尘和抛丸粉尘。严格落实各项大气污染防治措施。项目熔化烟尘、压铸脱模废气收集后经水喷淋处理设施处理后15米排放；机加工异味通过加强车间通风在车间内无组织排放；抛丸粉尘经自带布袋除尘设施处理后15m排气筒排放；抛光打磨粉尘通过加强车间通风在车间内无组织排放，经上述废气处理设施处理后熔化烟尘能达到《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》中有关控制要求，压铸脱模废气、机加工异味、抛光打磨粉尘和抛丸粉尘排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。

2）水环境影响分析

严格落实各项水污染防治措施。项目应做到清污分流、雨污分流。生产废水经厂区污水处理设施处理达标后排入市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管道，最终经岩东污水处理厂处理达标后排海。

3）声环境影响分析

本项目主要噪声源为各类设备运行时产生的噪声，为确保厂界噪声的达标排放，要求企业采取以下降噪措施：

（1）合理布置厂房生产布局，高噪声设备尽量远离厂房边界布置；

（2）压铸机、加工中心、空压机等振动设备底部设减振基础；

（3）水泵、风机底部设减振基础，风管进出口采用软接头，并加装消音器；

（4）空压机需设置在独立房屋内，门采用隔声门，作业时门窗保持关闭；

（5）加强对各种机械设备的维护保养，保持其良好的运行效果。

同时通过预测，生产设备作业噪声对厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响较小；厂界噪声再通过工业厂房阻隔、距离衰减后，不会对周边的声环境标造成影响。

4）固体废物影响分析

本项目产生的废铝渣、废边角料等经收集、暂存后外售综合利用；废切削液、废机油、废油泥、污泥等属于危险废物，须经分类收集、避雨暂存后，委托有资质单位安全处置；生活垃圾和含油废布经收集、暂存后，委托环卫部门定期清运。

综上，只要企业严格对固废进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，自身加强利用并合理处置，本项目固废不会对周围环境产生不利影响。

# 四、企业相关主要污染物排放总量为：VOCs：1.03t/a、粉尘0.411t/a、CODCr：0.095t/a、氨氮：0.0072t/a。

# 五、环境影响评价结论

本项目建设符合相关环保审批要求，如落实本环评提出的各项环保措施，确保“三同时”，其对环境的影响可控制在允许的范围内，在环保方面可行。