北仑区建设项目环境影响评价审批前公示

一、建设项目的名称及概要

项目名称：霞浦污水泵站污水压力管工程

项目性质：新建

建设单位：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

建设地点：北仑区霞浦街道、柴桥街道

项目概况：霞浦污水泵站污水压力管工程位于宁波市北仑区霞浦街道、柴桥街道，起点为霞浦泵站北侧设备间，终点为规划柴桥净化水厂，管线路径为：霞浦泵站——329国道——临港一路——第二通道——纬中路——柴桥净化水厂，全长约5.4 km。同时对霞浦污水泵站进行改造。本工程已取得北仑区发改局赋码，项目代码：2019-330206-78-01-010667-000。

二、项目主要污染物产生与排放情况一览表

| 项目 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工场地扬尘 | TSP、NOx、CO、THC等 | 少量 |
|  |  | 施工便道 |  | 少量 |
|  |  | 运输车辆 |  | 少量 |
|  |  | 出工地车辆 |  | 少量 |
|  | 废水 | 生产废水 | 水量 | 1750 t/a | 0 | 1750 t/a |
|  |  |  | SS | 3.5 t/a | -2.624 t/a | 0.876 t/a |
|  |  |  | 石油类 | 0.035 t/a | -0.022 t/a | 0.013 t/a |
|  |  | 生活污水 | 水量 | 446.25 t/a | 0 | 446.25 t/a |
|  |  |  | COD | 0.156 t/a | -0.133 t/a | 0.023 t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 0.016 t/a | -0.014 t/a | 0.002 t/a |
|  | 固废 | 废弃土石方 | 3.56万m³ | 3.56万m³ | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 5.25 t/a | 5.25 t/a | 0 |
| 营运期 | 废气 | NH3 | 有组织 | 0.491 t/a | 0.418 t/a | 0.074 t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.005 t/a | 0 | 0.005 t/a |
|  |  | H2S | 有组织 | 0.0012 t/a | 0.001 t/a | 0.0002t/a |
|  |  |  | 无组织 | 1.2*10-5 t/a | 0 | 1.2*10-5 t/a |

三、环境保护和污染控制措施

3.1 施工期

（1）废水

施工废水收集后经临时隔油沉淀池预处理后回用于场地洒水降尘，机械设备保养维修冲洗含油废水经隔油池沉淀处理后循环使用，多余施工生产废水纳入管网送污水处理厂处理。施工人员产生废水主要是如厕废水，主要污染物包括BOD5、CODCr、氨氮等。生活污水经过化粪池预处理后，纳入市政污水管网送岩东污水处理厂处理，不会对周边环境造成较大影响。

（2）废气

施工期大气污染物主要为来自施工车辆行驶过程中道路产生的扬尘，场地平整、土石方开挖、填筑等产生的TSP以及施工机械设备燃油废气排放，主要污染因子为TSP、NOX、CO、THC等。只要严格落实前述提出的大气污染物控制措施，则项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。

（3）噪声

工程施工噪声主要来自及各施工区的施工机械、施工运输车辆等。施工单位只要严格落实提出的各项噪声控制措施，施工期噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准。施工期噪声对周边声环境影响较小。

（4）固废

本项目施工期产生的固体废物主要为施工垃圾及施工人员的生活垃圾。施工垃圾主要为废弃土石方、施工混凝土、废石块等产生的建筑垃圾。建筑垃圾收集站点，统一收集、暂存；并设置相应的防风、防雨设施；进行综合利用，或委托相关单位清运处理至环保部门指定地点，不得随意丢弃倾倒。少量生活垃圾，通过场地内规划化垃圾、卫生管理，设置垃圾收集桶，分类收集，及时委托环卫部门清运处理。各固废合理收集、处理处置，对周边环境亦基本无影响。

（5）生态环境

根据工程分析和工程建设特点可知，项目建设对生态环境的影响主要表现为临时占地对地表及周边的植被破坏，造成一定程度上的水土流失，以及施工产生的“三废”排放影响。由于本项目建设区占地面积不大，且施工严格控制管线段施工场地的范围，施工单位只要严格落实提出的各项措施，施工完后尽量恢复原有植被，保持水土和边坡稳定，对周边环境影响不大。

3.2 营运期

（1）地表水环境

项目营运期不会产生废水，项目营运不会对项目区域地表水环境造成明显影响。

（2）大气环境

根据估算模式预测结果，本次项目营运期间废气排放对下风向空气环境贡献影响占标率最大的为无组织排放的NH3，最大地面浓度占标率为0.75％，出现在下风向18m处。根据大气环境影响评价导则，Pmax＜1%属于三级评价，因此本项目大气环境影响评价为三级评价，不进行进一步预测与评价，对周围环境影响较小。

（3）声环境

项目营运期噪声主要为霞浦泵站水泵及其配套设备运行产生的噪声。类比噪声现状监测结果，霞浦污水泵站各厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，对周边环境影响较小。

（4）固体废弃物

项目营运期中不会产生固体废弃物。

（5）环境风险分析

本项目营运期无重大环境风险源，但存在污水管道可能发生管道破损、断裂导致污水渗漏对周边地表水、土壤及地下水造成污染，在采取7.2.1章节提出的措施后，本项目环境风险为可接受水平。

四、企业相关主要污染物排放总量为：本项目营运期无废水产生，仅少量氨、硫化氢等恶臭污染物排放，因此无总量控制要求。

五、本次环评主要结论

### 霞浦污水泵站污水压力管工程属城镇管网项目，符合国家产业政策，与当地规划相容。采取的生态保护和恢复措施可行，污染治理措施经济技术可行。在施工期和营运期，只要认真落实本报告表提出的各项污染防治、生态恢复、水土保持措施，风险防范措施，对环境的影响能降到最低。从环境角度而言，无明显制约项目建设的环境因素，本工程建设是可行的。